РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО РАДА И

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Е

ПРАВИЛНИК

О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ

РАД ПРИ ИЗЛАГАЊУ ХЕМИЈСКИМ МАТЕРИЈАМА

Бања Лука, август 2019. годинe

На основу члана 26. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), члана 8. Закона о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/08 и 13/10) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), министар рада и борачко-инвалидске заштите, 22. августа 2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ ИЗЛАГАЊУ ХЕМИЈСКИМ МАТЕРИЈАМА

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови које послодавац треба да обезбиједи у примјени превентивних мјера за заштиту радника од ризика који настају или могу да настану при излагању хемијским материјама на радном мјесту или су резултат било које активности која укључује хемијске материје.

Члан 2.

Овај правилник примјењује се за радна мјеста на којим се обављају послови при којим су радници изложени или би могли бити изложени ризицима које проузрокују хемијске материје.

Члан 3.

Изрази који се користе у овом правилнику имају сљедеће значење:

1) хемијска материја јесте сваки хемијски елемент или једињење, само или у смјеши, у природном стању или добијен у производном процесу, који се користи или ослобађа, укључујући ослобађање у облику отпада, при обављању било које активности, било да је произведен намјерно или не, као и да ли се ставља у промет или не,

2) опасна хемијска материја јесте:

1. свака хемијска материја која испуњава критеријуме за класификацију као опасна у било коју класу физичке опасности и/или опасности по здравље у складу са прописом којим се уређује класификација, обиљежавање и паковање хемикалија без обзира да ли је та материја класификована у складу са овим прописом,

2. свака хемијска материја која, иако није класификована као опасна према критеријумима за класификацију и обиљежавање, у смислу тачкe 2) потачке 1. овог члана, а може, због својих физичко-хемијских, хемијских или токсиколошких својстава и начина на који се користи или је присутна на радном мјесту, представљати ризик за безбједност и здравље радника, укључујући сваку хемијску материју за коју је одредбама члана 4. овог правилника, утврђена гранична вриједност изложености на радном мјесту,

3) активност која укључује хемијске материје, јесте било која активност при којој се хемијске материје користе или намјеравају да се користе у било ком процесу, укључујући производњу, руковање, складиштење, транспорт или одлагање и обраду, или настају из таквих активности,

4) гранична вриједност изложености на радном мјесту (у даљем тексту: ГВИ) јесте просјечна концентрација опасне хемијске материје у ваздуху на радном мјесту у зони удисања радника у односу на дати референтни период,

5) краткотрајна гранична вриједност изложености (у даљем тексту: КГВИ) јесте она концентрација опасне хемијске материје којој радник може бити изложен без опасности по оштећење здравља краће вријеме,

6) биолошка гранична вриједност (у даљем тексту: БГВ) јесте граница концентрације одговарајуће материје, њеног метаболита или индикатора дејства у одговарајућем биолошком материјалу,

7) праћење здравственог стања јесте оцјена здравственог стања радника у односу на изложеност утицају одређениx хемијскиx материја на радном мјесту,

8) опасност јесте својство хемијске материје која потенцијално може да дјелује штетно,

9) ризик јесте вјероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења здравља радника при коришћењу и/или изложености хемијској материји.

Члан 4.

(1) Обавезујуће ГВИ и КГВИ на радом мјесту дате су у Прилогу 1. овог правилника.

(2) Уколико ГВИ нису прописане овим правилником, исте се могу утврдити Смјерницама за утврђивање ГВИ које су дате у Прилогу 2. овог правилника.

(3) Смјернице из става 3. овог члана могу да се примијене и за смјеше, када не постоје ГВИ за све супстанце у смјеши.

(4) Обавезујуће БГВ дате су у Прилогу 3. овог правилника.

Члан 5.

(1) Приликом израде процјене ризика утврђује се на којим радним мјестима су радници изложени или би могли бити изложени опасним хемијским материјама.

(2) Уколико се утврди присутност опасних хемијских материја на радном мјесту, врши се процјена ризика за безбједност и здравље радника, узимајући у обзир:

1) опасна својства хемијских материја,

2) информације садржане у безбједносно-техничком листу (у даљем тексту: БТЛ) и друге информације које доставља снабдјевач хемијске материје (извјештај о безбједности хемикалије),

3) ниво, врсту и трајање изложености,

4) околности при раду који укључује такве материје, укључујући и њихову количину,

5) ГВИ и БГВ,

6) ефекте примјене превентивних мјера које су предузете или требају да буду предузете,

7) све активности на радном мјесту, укључујући и одржавање, приликом којих је могуће очекивати повећану изложеност хемијским материјама,

8) ризик који представља комбинацију свих опасних хемијских материја на радним мјестима гдје приликом обављања активности долази до изложености радника дејству више врста опасних хемијских материја

9) информације о резултатима љекарских прегледа радника добијених на основу праћења здравственог стања радника.

(3) Уколико је извршена процјена безбједности хемикалије, односно израђен извјештај о безбједности хемикалије, послодавац провјерава податке о условима рада и мјерама управљања ризиком које су наведене у сценарију изложености који снабдјевач доставља у прилогу БТЛ.

(4) На пословима на којима су радници истовремено изложени дејству више врста опасних хемијских материја ризик се процјењује на основу извора опасности и штетности који представљају комбинацију свих присутних опасних хемијских материја.

(5) Смјернице за утврђивање величина посљедица – штетности приликом рада са опасним хемикалијама наведене су у Прилогу 4. овог правилника.

(6) У случају појаве нове активности на радном мјесту која обухвата опасне хемијске материје, прије њеног отпочињања потребно је извршити процјену ризика и примијенити све превентивне мјере за безбједан и здрав рад.

Члан 6.

(1) Ризици који настају усљед изложености радника хемијским материјама отклањају се, односно смањују на најнижи могући ниво, примјеном превентивних мјера утврђених актом о процјени ризика и у складу са овим правилником.

(2) Отклањање ризика врши се замјеном хемијске материје или поступком који у условима његове употребе није опасан односно који је мање опасан по безбједност и здравље радника.

(3) Смањење изложености радника хемијским материјама и другим повезаним ризицима заснива се на начелима примјене превентивних мјера и обезбјеђује се на сљедећи начин:

1) планирањем и организацијом система рада на радном мјесту,

2) примјеном одговорајуће опреме за рад са хемијским материјама и спровођењем поступка одржавања,

3) смањењем броја радника који су изложени или могу бити изложени опасним хемијским материјама,

4) ограничавањем трајања и интензитета изложености,

5) примјеном одговарајућих хигјенских мјера,

6) смањењем количине хемијских материја присутних на радом мјесту на минимум који је потребан за ту врсту активности,

7) одговарајућим радним поступцима као што су поступци и упутства за безбједно руковање, складиштење и транспорт опасних хемијских материја и отпада који садрже такве хемијске материје у оквиру радног мјеста.

Члан 7.

(1) Приликом отклањања ризика од хемијских материја, предност се даје замјени опасне хемијске материје материјом или процесом рада који није опасан или је мање опасан.

(2) Уколико се ризик не може спријечити, отклонити или смањити методом замјене из става 1. овог члана, послодавац смањује ризик на најмању могућу мјеру примјеном превентивних мјера утврђених актом о процјени ризика по реду приоритера:

1) пројектовање одговарајућих процеса рада и техничке контроле, као и употребу одговарајуће опреме и материјала, како би се избјегло или у највећој могућој мјери смањило ослобађање опасних хемијских материја које могу представљати ризик од повреда на раду или оштећења здравља радника на радном мјесту,

2) примјена колективних мјера безбједности и здравља на раду на извору ризика, као што су одговарајућа вентилација и одговарајуће организационе мјере,

3) примјена појединачнних мјере за безбједност и здравље на раду, укључујући средства и опрему за личну заштиту на раду као и прађење здравстеног стања радника, гдје изложеност не може бити спријечена другим средствима.

Члан 8.

(1) Приликом сваког прекорачења граничних вриједности изложености, узимајући у обзир податке о врсти хемијске материје и нивоу изложености из стручног налаза, послодавац спроводи све посебне, односно додатне превентивне мјере за безбједан и здрав рад како би изложеност била испод граничне вриједности.

(2) На основу спроведеног поступка процјене ризика и примјене начела превенције, послодавац предузима све техничке и организационе мјере које одговорају врсти активности, укључујући складиштење, руковање и одвајање некомпатибилних  хемијских материја, обезбјеђујући радницима заштиту од опасности које настају усљјед физичко-хемијских својстава хемијских материја.

(3) Мјере из става 2. овог члана послодавац предузима према приоритету тако да:

1) спријечи присуство опасних концентрација запаљивих супстанци или опасних количина нестабилних супстанци на радном мјесту, или гдје природа посла то не дозвољава,

2) избјегава присуство извора паљења који могу да изазову пожар и експлозију, или неповољне услове који могу да доведу до штетних физичких утицаја хемијски нестабилних супстанци или смјеша супстанци;

3) ублажи штетне утицаје по здравље и безбједност радника у случају пожара или експлозије узрокованих паљењем запаљивих супстанци, или штетних физичких утицаја хемијски нестабилних супстанци или смјеша супстанци.

(4) Опрема за рад и системи за безбједност морају да буду облика, израђени и набављени у складу са прописима о безбједности производа, као и да обезбјеђују потпуну безбједност и здравље радника.

(5) Приликом примјене техничких и организационих мјера узимају се у обзир усаглашеност опреме за рад и безбједносних система са захтјевима за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери.

(6) Послодавац спроводи мјере контроле и/или испитивања погона, опреме за рад и безбједносних система или обезбјеђује опрему за спречавање експлозија, или уређаје за ослобађање експлозивног притиска.

Члан 9.

(1) У циљу спровођења мјера безбједности и здравља на раду, спречавања повреде на раду и поремећаја у процесу рада који су повезани са присуством хемијских материја, послодавац утврђује поступке које се примјењују када до таквог догађаја дође, а који обухватају одговарајуће оспособљавање за безбједан и здрав рад, вјежбе за случај евакуације, обезбјеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање одговарајућег броја радника за пружање прве помоћи.

(2) Уколико и поред примјене превентивних мјера за безбједан и здрав рад при изложености радника хемијским материјама дође до догађаја из става 1. овог члана послодавац:

1) одмах предузима мјере за смањење утицаја тог догађаја и обавјештава раднике који су одређени за отклањање утицаја тог догађаја,

2) спроводи одговорајуће мјере за отклањање настале ситуације,

3) дозволи рад у угроженом подручју или друге неопходне радње само оним радницима чији је рад неопходан у угроженом подручју,

4) обезбјеђује системе за упозорење и комуникацију којима се сигнализира повећана опасност по живот и здравље и које укључује одговрајуће поступање и мјере санације, као и акције усмјерене на указивање помоћи, евакуацију и спасавање.

(3) Радницима којима је дозвољен рад у угроженом подручју обезбјеђују се одговарајућа средства и опрема за личну заштиту на раду, као и друга специјална безбједносна опрема коју су дужни да користе за све вријеме трајања штетног догађаја.

Члан 10.

(1) Послодавац обезбјеђује доступност свих информације о хитним поступцима унутрашњим и спољним службама за поступање у случају повреде на раду и опасних појава.

(2) Информације из става 1. овог члана морају да садрже:

1) претходно обавјештење о свим могућим опасностима и штетностима на радном мјесту, поступке о утврђивању опасности и штетности, начин и мјере за њихово отклањање, на начин да службе за хитне случајеве могу да припреме сопствене поступке за реакцију и друге потребне мјере,

2) све доступне податке о опасностима и штетностима које се јављају или могу јавити у вријеме повреде на раду или опасних појава, укључујући и податке о поступцима прописаних у складу са овим чланом.

Члан 11.

(1) У циљу спречавања изложености радника ризицима од повреда на раду и оштећења здравља, насталих усљед дејства одређених хемијских материја и/или одређених активности које укључују хемијске материје, не производе се, не прерађују и не користе на радном мјесту хемијске материје и активности садржани у Прилогу 5 овог правилника.

(2) Изузетно, дозвољено је одступање од захтјева наведених у става 1. овог члана у случајевима за:

1) искључиву сврху научног истраживања и испитивања, укључујући и анализе,

2) активности намијењене отклањању хемијских материја присутних у облику нуспроизвода или отпада,

3) производњу хемијских материја наведених у ставу 1. овог члана, у сврху коришћења као полупроизвода, и за такво коришћење.

(3) Послодавац спријечава излагање радника хемијским материјама наведеним у ставу 1. овог члана, и обезбјеђује да се производња и најраније могуће коришћење таквих хемијских материја као полупроизвода обавља у затвореном систему, тако да се наведене хемијске материје могу ослободити само ако је то потребно за контролу или поправку система.

(4) У случајевима из става 2. овог члана послодавац је дужан да најмање осам дана прије употребе хемијских материја из Прилога 5, поднесе извјештај надлежној инспекцији рада.

(5) Извештај из става 4 овог члана садржи сљедеће податке:

1) разлог због кога се одступање захтијева,

2) количину хемијских материја која ће се користити годишње,

3) активности и/или реакције или обухваћене процесе,

4) број радника који би могли бити изложени,

5) предвиђене превентивне мјере за безбједност и здравље на раду за те раднике,

6) техничке и организационе мјере предузете за спречавање изложености радника.

Члан 12.

(1) Раднику који ради или треба да ради на радном мјесту за које је према резултатима процјене ризика утврђено да је радно мјесто са повећаним ризиком обезбјеђује се праћење здравственог стања.

(2) Праћење здравственог стања радника из става 1. овог члана врши се претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком, у складу са прописима у области безбједности и здравља на раду и здравствене заштите.

(3) Праћење здравственог стања радника врши се уколико:

1) је изложеност радника опасним хемијским материјама таква да се може утврдити повезаност између изложености и препознатљиве болести или штетног утицаја на здравље,

2) постоји вјероватноћа да ће до болести или штетних утицаја на здравље доћи при одређеним условима рада,

3) дијагностички поступак не представља ризик за радника

4) постоје провјерени дијагностички поступци за утврђивање болести или штетних утицаја на здравље.

Члан 13.

(1) Када се љекарским прегледом утврди болест или неповољни утицај на здравље радника која је, према оцјени службе медицине рада, настало као посљедица излагања хемијским материјама на радном мјесту, или уколико је обавезујућа биолошка гранична вриједност прекорачена, служба медицине рада обавјештава радника о резултатима који се односе на њега лично, укључујући информације и савјете у вези са начином праћења здравственог стања коме треба да се подвргне по завршетку изложености.

(2) Служба медицине рада обавјештава послодавца о битним резултатима праћења здравственог стања радника, водећи рачуна о љекарској повјерљивости.

(3) У случају из става 1. овог члана предузимају се сљедеће мјере:

1) провјерава се процјене ризика од хемијских материја,

2) провјеравају се и коригују превентивне мјере за отклањање или смањење ризика прописане овим правилником,

3) узимају се у обзир савјети службе медицине рада и приједлог превентивних мјера за заштиту здравља радника при спровођењу превентивних мјера за отклањање или смањење ризика, укључујући и могућност распоређивања радника на друго радно мјесто на којем не постоји ризик од даље изложености хемикалијама,

4) обезбјеђује се праћење здравственог стања и љекарски преглед осталих радника који су на сличан начин били изложени хемијским материјама, односно који раде на истим или сличним пословима.

Члан 14.

Послодавац ће радницима који су изложени или могу бити изложени ризицима које проузрокују хемијске материје и представницима радника за заштиту и здравље на раду омогућити да имају увид у све информације о мјерама које се предузимају ради остваривања безбједних и здравих услова рада при излагању хемијским материјама.

Члан 15.

Радници и представници радника за заштиту и здравље на раду морају бити:

1) упознати са подацима добијеним на основу акта о процјени ризика и свих његових измјена и допуна,

2) информисани о свим опасним хемијским материјама које се јављају на радном мјесту, врсти и називу тих материја, ризику од настанка повреда на раду или оштећења здравља радника, обавезујућим граничним вриједностима изложености и биолошким граничним вриједностима на радном мјесту и другим законским одредбама,

3) информисани и оспособљени за безбједан и здрав рад и упознати са одговарајућим мјерама за спречавање, отклањање или смањивање ризика од повреда на раду или оштећења здравља, које треба да предузму да не би угрозили своју безбједност и здравље као и безбједност и здравље других лица на радном мјесту;

4) информисани гдје се налазе сви БТЛ, те имати могућност увида у све те акте.

Члан 16.

(1) Начин информисања из члана 15. овог правилника може да буде путем обавјештавања, упутстава или инструкција, усмено или писмено, у зависности од врсте и нивоа ризика, утврђеног у поступку процјене ризика.

(2) Информације се редовно ажурирају и одговарају резултатима процјене ризика и извршеним мјерењима.

(3) Ако посуде и цјевоводи за опасне хемијске материје, који се користе у процесу рада, нису обиљежени, у складу са прописима о обиљежавању хемикалија и прописаним ознакама за безбједност и здравље на радном мјесту, послодавац је дужан да обезбједи да се садржај у посудама и цјевоводима, као и врсте материја са пратећим опасностима, могу јасно препознати.

(4) Снабдјевачи или произвођачи опасних хемијских материја на захтјев послодавца обезбјеђују све податке о опасним хемијским материјама који су потребни за процјену ризика.

Члан 17

Послодавац и радници, односно њихови представници за заштиту и здравље на раду сарађиваће у активностима које се односе на примјену превентивних мјера за безбједан и здрав рад при излагању хемијским материјама, а нарочито у односу на:

1) процјену ризика од изложености хемијским материјама и утврђивање превентивних мјера у складу са овим правилником,

2) примјену мјера којим је циљ отклањање или смањење ризика, који настају или могу настати усљед изложености хемијским материјама.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број:16-020-85/2019                                                                              МИНИСТАР

Датум: 22. августа 2019. године

Бања Лука                                                                                                   Милуновић Душко

ПРИЛОГ 1

ОБАВЕЗУЈУЋЕ ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ИЗЛОЖЕНОСТИ ХЕМИЈСКИМ МАТЕРИЈАМА НА РАДНОМ МЈЕСТУ

Ознаке у Прилогу 1 имају сљедеће значење:

- EC број – EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској унији.

- CAS број – идентификациони број супстанце из Сервиса хемијских сажетака (енгл. Chemical Abstracts Service)

Ознаке за колоне „ГВИ“ и „КГВИ“:

- ppm – дијелова на милион запреминских дијелова ваздуха (ml/m3 и cm3/m3)

- mg/m3 – милиграми по кубном метру ваздуха при 20 °C и 101,3 kPa

- vl/cm3 – број влакана по кубном центиметру (наведено испод броја у колони за „mg/m3“)

- U – укупна прашина, инхалабилне честице (све вриједности у колонама за „mg/m3“ односе се на укупну прашину, посебно се означава само у комбинацији са ознакама за R – респирабилну прашину)

- R – респирабилна прашина, фракција која удисањем може доспјети у плућа

Ознаке за колону „Директива“:

- све ознаке односе се на бројеве из директива којима се утврђују листе индикативних граничних вриједности професионалне изложености.

Ознаке за колону „Напомена“:

- односе се на супстанце које се налазе на Списку класификованих хемикалија, а које су према пропису о класификацији и обиљежавању хемикалија класификоване у сљедеће класе и категорије опасности:

- Карц. 1А или 1Б: карциногена катагорије 1А или 1Б

- Мут. герм. 1А или 1Б: мутагена герминативних ћелија катагорије 1А или 1Б

- Токс. по репр. 1А или 1Б: токсична по репродукцију катагорије 1А или 1Б

- кожа: иритативна за кожу (H315),

- алерген коже: може изазвати сензибилизацију коже (H317)

- алерген удисањем: може изазвати сензибилизацију респирторних органа (H334)

| CAS број | EC број | Назив материје | ГВИ | КГВИ | Директива | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ |  |  |
| 75-07-0 | 200-836-8 | Ацеталдехид | 20 | 37 | 50 | 92 |  |  |
| 108-24-7 | 203-564-8 | Ацетанхидрид | 0,5 | 2,5 | 2 | 10 |  |  |
| 50-78-2 | 200-064-1 | о-Ацетил-салицилна киселина |  | 5 |  |  |  |  |
| 67-64-1 | 200-662-2 | Ацетон | 500 | 1210 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 75-05-8 | 200-835-2 | Ацетонитрил; цијанометан | 40 | 70 |  |  | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 79-06-1 | 201-173-7 | Акриламид |  | 0,1 |  |  | 2017/2398 | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б |
| 79-10-7 | 201-177-9 | Акрилна киселина; проп-2-енонска киселина | 10 | 29 | 20 | 59 | 2017/164/ЕУ (КГВИ се односи на 1 мин) |  |
| 107-13-1 | 203-466-5 | Акрилонитрил | 2 | 4,4 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| 107-02-8 | 203-453-4 | Акролеин; акрилалдехид; проп-2-енал | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 2017/164/ЕУ |  |
| 309-00-2 | 206-215-8 | Алдрин (ISO) |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 107-18-6 | 203-470-7 | Алил-алкохол | 2 | 4,8 | 5 | 12,1 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 107-11-9 | 203-463-9 | Алиламин | 2 | 5 | 6 | 14 |  |  |
| 106-92-3 | 203-442-4 | Алил-2,3- епоксипропил-етар; алил-глицидил-етар; проп-2-ен-1-ил-2,3- епоксипропил-етар | 5 | 24 |  |  |  | кожа, алерген кожа |
| - | - | Алуминијумова алкилна једињења (триетил, триметил и др.) |  | 2 |  |  |  |  |
| 7429-90-5 | 231-072-3 | Алуминијум |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 1344-28-1 | 215-691-6 | Алуминијум оксид |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| - | - | Алуминијумове растворљиве соли |  | 2 |  |  |  |  |
| 625-16-1 | - | Амилацетат, терц | 50 | 270 | 100 | 540 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 141-43-5 | 205-483-3 | 2-Аминоетанол; етаноламин | 1 | 2,5 | 3 | 7,6 | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 99-55-8 | 202-765-8 | 2-Амино-4- нитротолуен; 5-нитро-о-толуидин |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 504-29-0 | 207-988-4 | 2-Аминопиридин | 0,5 | 2 | 2 | 8 |  |  |
| 61-82-5 | 200-521-5 | Амитрол (ISO); 1,2,4-триазол-3-иламин |  | 0,2 |  |  | 2017/164/ЕУ |  |
| 7664-41-7 | 231-635-3 | Амонијак, безводни | 20 | 14 | 50 | 36 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 12125-02-9 | 235-186-4 | Амонијум хлорид |  | 10 |  | 20 |  |  |
| 7773-06-0 | 231-871-7 | Амонијум сулфамидат |  | 10 |  | 20 |  |  |
| 69-53-4 | 200-709-7 | Ампицилин |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 108-31-6 | 203-571-6 | Анхидрид малеинске киселине | 0,1 | 0,41 | 0,2 | 0,8 |  | алерген (кожа и удисање) |
| 552-30-7 | 209-008-0 | Анхидрид триметилне киселине; 1,2-анхидрид бензен-1,2,4-трикарбоксилне киселине |  | 0,04 |  | 0,12 |  | алерген (кожа и удисање) |
| 62-53-3 | 200-539-3 | Анилин | 1 | 4 |  |  |  | алерген кожа |
| 90-04-0 | 201-963-1 | о-Анизидин; 2-метоксианилин | 0,1 | 0,5 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 104-94-9 | 203-254-2 | p-Анизидин; 4-метоксианилин | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  |
| 7783-56-4 | 232-009-2 | Антимон трифлуорид (као Sb) |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 10025-91-9 | 233-047-2 | Антимон трихлорид (као Sb) |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1309-64-4 | 215-175-0 | Антимон триоксид (као Sb) |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 7647-18-9 | 231-601-8 | Антимон пентахлорид (као Sb) |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 7440-36-0 | 231-146-5 | Антимон и друга једињења (као Sb) осим атимон трихидрида (антимон водоник) |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 86-88-4 | 201-706-3 | Анту (ISO); 1-(1-нафтил)-2-тиоуреа |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 26125-61-1 | - | p-Арамид респирабилна влакна |  | 0,5 (vl/cm3) |  |  |  |  |
| 1327-53-3 | 215-481-4 | Арсен триоксид; диарсен триоксид (као As) |  | 0,1 |  |  |  | Карц. 1А |
| 1303-28-2 | 215-116-9 | Арсен пентоксид; арсен оксид; диарсен пентоксид (као As) |  | 0,1 |  |  |  | Карц. 1А |
| 7778-39-4 | 231-901-9 | Арсенска киселина и њене соли |  | 0,1 |  |  |  | Карц. 1А |
| 7440-38-2 | 231-148-6 | Арсен и другa арсенова једињења (изузев арсина) |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 7784-42-1 | 232-066-3 | Арсин | 0,05 | 0,16 |  |  |  |  |
| 8052-42-4 | 232-490-9 | Асфалт (битумен) |  | 5 |  | 10 |  |  |
| 1912-24-9 | 217-617-8 | Атразин (ISO); 2-хлор-4-етиламин-6-изопропиламин-1,3,5-триазин |  | 2 |  |  |  | алерген кожа |
| 77536-66-4 | - | Азбест-актинолит |  | 0,1 (vl/cm3) |  |  | 2009/148/ЕЗ | Карц. 1А |
| 12172-73-5 | - | Азбест-амозит |  | 0,1 (vl/cm3) |  |  | 2009/148/ЕЗ | Карц. 1А |
| 77536-67-5 | - | Азбест-антофилит |  | 0,1 (vl/cm3) |  |  | 2009/148/ЕЗ | Карц. 1А |
| 12001-29-5 | - | Азбест-кризотил |  | 0,1 (vl/cm3) |  |  | 2009/148/ЕЗ | Карц. 1А |
| 12001-28-4 | - | Азбест-крокидолит |  | 0,1 (vl/cm3) |  |  | 2009/148/ЕЗ | Карц. 1А |
| 77536-68-6 | - | Азбест-тремолит |  | 0,1 (vl/cm3) |  |  | 2009/148/ЕЗ | Карц. 1А |
| 86-50-0 | 201-676-1 | Азинфос-метил (ISO); О,О-диметил-4- оксобензотриазин-3-ил-метил-фосфордитиоат |  | 0,2 |  |  |  | алерген кожа |
| 41083-11-8 | 255-209-1 | Азоциклотин (ISO); 1-(трициклохексилстанил) -1H-1,2,4-триазол |  | 0,1 |  | 0,2 |  | кожа |
| 123-77-3 | 204-650-8 | C,C’-Азоди (формамид) |  | 1 |  | 3 |  | алерген удисање |
| 7440-50-8 | 231-159-6 | Бакар - дим (као Cu) - прашина (као Cu) |  | 0,2 1 |  | - 2 |  |  |
| 513-77-9 | 208-167-3 | Баријум карбонат |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 13477-00-4 | 236-760-7 | Баријум хлорат |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 10361-37-2 | 233-788-1 | Баријум хлорид |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 13465-95-7 | 236-710-4 | Баријум перхлорат |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1304-29-6 | 215-128-4 | Баријум пероксид |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 50864-67-0 | 256-814-3 | Баријумови полисулфиди |  | 0,5 |  |  |  | кожа |
| - | - | Баријум (растворљива једињења као Ba) |  | 0,5 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 7727-43-7 | 231-784-4 | Баријум сулфат |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 17804-35-2 | 241-775-7 | Беномил (ISO); метил-1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат |  | 10 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Мут. герм. 1Б, Токс. по репр. 1Б |
| 71-43-2 | 200-753-7 | Бензен | 1 | 3,25 |  |  | 2017/2398 | кожа, Карц. 1А, Мут. герм. 1Б |
| 92-87-5 | 202-199-1 | Бензидин; 1,1'-бифенил-4,4'-диамин; 4,4'-диаминобифенил; бифенил-4,4'- илендиамин | 1 |  |  |  |  | Карц. 1А |
| 85-68-7 | 201-622-7 | Бензил бутил фталат; BBP |  | 5 |  |  |  | Токс. по репр. 1Б |
| 100-44-7 | 202-853-6 | Бензил-хлорид; α-хлортолуен | 0,5 | 2,6 | 1,5 | 7,9 |  | кожа, Карц. 1Б |
| 86290-81-5 | 289-220-8 | Бензин; ниско-вријући бензин – без спецификације | 300 |  | 500 |  |  | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б |
| 50-32-8 | 200-028-5 | Бензо[а]пирен; бензо[def]хризен |  | 0,002 |  | 0,008 |  | алерген кожа, Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б, Токс. по репр. 1Б |
| 98-07-7 | 202-634-5 | Бензотрихлорид; α,α,α-трихлортолуен | 0,012 | 0,1 | 0,048 | 0,4 |  | кожа, Карц. 1Б |
| 7440-41-7 | 231-150-7 | Берилијум |  | 0,002 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| 1304-56-9 | 215-133-1 | Берилијум оксид |  | 0,002 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| - | - | Берилијумова једињења (као Be) осим алуминијум берилијум силиката |  | 0,002 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| 92-52-4 | 202-163-5 | Бифенил; дифенил | 0,2 | 1,3 |  |  |  | кожа |
| 80-05-7 | 201-245-8 | Бисфенол А; 4,4'-изопропили-дендифенол |  | 2 U |  |  | 2017/164/ЕУ | алерген кожа, Токс. по репр. 1Б |
| 117-81-7 | 204-211-0 | Бис(2-етилхексил)- фталат; ди-(2-етил-хексил)-фталат; DEHP |  | 5 |  | 10 |  | Токс. по репр. 1Б |
| 542-88-1 | 208-832-8 | Бис(хлорметил)-етaр; оксибис(хлорметан) | 0,001 | 0,005 |  |  |  | Карц. 1А |
| 76-22-2 | 200-945-0 | Борнан-2-он | 2 | 13 | 3 | 19 |  |  |
| 1303-86-2 | 215-125-8 | Бор оксид; дибор триоксид |  | 10 |  | 20 |  | Токс. по репр. 1Б |
| 10294-33-4 | 233-657-9 | Бор трибромид |  |  | 1 | 10 |  |  |
| 314-40-9 | 206-245-1 | Бромацил (ISO) | 1 | 11 | 2 | 22 |  |  |
| 7726-95-6 | 231-778-1 | Бром | 0,1 | 0,7 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 74-96-4 | 200-825-8 | Брометан; етил-бромид | 5 | 20 |  |  |  |  |
| 593-60-2 | 209-800-6 | Брометилен | 1 | 4,4 |  |  | 2017/2398 | Карц. 1Б |
| 74-83-9 | 200-813-2 | Бромметан; метилбромид | 5 | 20 | 15 | 59 |  | кожа |
| 8003-34-7 | - | Бухач (прочишћен од осјетљивих лактона) |  | 1 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 106-97-8 | 203-448-7 | Бутан | 600 | 1450 | 750 | 1810 |  |  |
| 106-97-8 | 203-448-7 | Бутан (садржи ≥ 0,1% бутадиена (203-450-8)) | 10 | 22 |  |  |  | Карц. 1А, Мут. герм. 1Б |
| 106-99-0 | 203-450-8 | 1,3-Бутадиен; бута-1,3-диен | 1 | 2,2 |  |  | 2017/2398 | Карц. 1А, Мут. герм. 1Б |
| 71-36-3 | 200-751-6 | Бутан-1-ол; n-бутанол |  |  | 50 | 154 |  | кожа |
| 78-92-2 | 201-158-5 | Бутан-2-ол | 100 | 308 | 150 | 462 |  |  |
| 78-93-3 | 201-159-0 | Бутанон; етил-метил-кетон | 200 | 600 | 300 | 900 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 123-86-4 | 204-658-1 | n-Бутил-ацетат | 150 | 724 | 200 | 966 |  |  |
| 105-46-4 | 203-300-1 | сек-Бутил-ацетат | 200 | 966 | 250 | 1210 |  |  |
| 540-88-5 | 208-760-7 | терц-Бутил-ацетат | 200 | 966 | 250 | 1210 |  |  |
| 141-32-2 | 205-480-7 | n-Бутил-акрилат | 2 | 11 | 10 | 53 | 2000/39/ЕЗ | кожа, алерген кожа |
| 109-73-9 | 203-699-2 | Бутиламин |  |  | 5 | 15 |  |  |
| 89-72-5 | 201-933-8 | 2-сек-Бутилфенол | 5 | 31 |  |  |  |  |
| 2426-08-6 | 219-376-4 | Бутил-глицидил-етер; бутил-2,3-епоксипропил-етер | 3 |  |  |  |  | алерген кожа |
| 592-34-7 | 209-750-5 | Бутил-хлорформијат; бутил-естер хлорформијатне киселине | 1 | 5,7 |  |  |  |  |
| 138-22-7 | 205-316-4 | Бутил-лактат | 5 | 30 |  |  |  |  |
| 110-65-6 | 203-788-6 | Бут-2-ин-1,4-диол; 2-бутин-1,4-диол |  | 0,5 |  |  | 2017/164/ЕУ | алерген кожа |
| 111-76-2 | 203-905-0 | 2-Бутоксиетанол; етилен-гликол монобутил-етер; бутил целосолв+ | 20 | 98 | 50 | 246 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 112-07-2 | 203-933-3 | 2-Бутоксиетил-ацетат; бутил-гликол-ацетат | 20 | 133 | 50 | 333 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 112-34-5 | 203-961-6 | 2-(2-Бутоксиетокси)етанол; диетилен-гликол монобутил-етер | 10 | 67,5 | 15 | 101,2 | 2006/15/ЕЗ |  |
| 9004-34-6 | 232-674-9 | Целулоза |  | 10 U 4 R |  | 20 U - |  |  |
| 21351-79-1 | 244-344-1 | Цезијум хидроксид |  | 2 |  |  |  |  |
| 420-04-2 | 206-992-3 | Цијанамид; карбанонитрил | 0,58 | 1 |  |  | 2006/15/ЕЗ | кожа, алерген кожа |
| - | - | Цијаниди (као CN), осим HCN и цијаноген хлорида |  | 5 |  |  |  |  |
| 506-77-4 | 208-052-8 | Цијаноген хлорид |  |  | 0,3 | 0,77 |  |  |
| 74-90-8 | 200-821-6 | Цијановодоник (као CN); водоник цијанид; цијановодична киселина | 0,9 | 1,0 | 4,5 | 5 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 13121-70-5 | 236-049-1 | Цихексатин (ISO); три(циклохексил) калај хидроксид; хидрокситрициклохексилстанан |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 110-82-7 | 203-806-2 | Циклохексан | 200 | 700 |  |  | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 108-93-0 | 203-630-6 | Циклохексанол | 50 | 208 |  |  |  | кожа |
| 108-94-1 | 203-631-1 | Циклохексанон | 10 | 40,8 | 20 | 81,6 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 108-91-8 | 203-629-0 | Циклохексиламин | 10 | 41 |  |  |  |  |
| 120-92-3 | 204-435-9 | Циклопентанон | 25 | 90 | 50 | 180 |  | кожа |
| 7646-85-7 | 231-592-0 | Цинк хлорид, дим |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 557-05-1 | 209-151-9 | Цинк дистеарат |  | 10 U 4 R |  | 20 U - |  |  |
| 1314-13-2 | 215-222-5 | Цинк оксид |  | 2R |  | 10 |  |  |
| - | - | Цирконијумова једињења (као Zr) |  | 5 |  | 10 |  |  |
| 94-75-7 | 202-361-1 | 2,4-D (ISO); 2,4-дихлорфеноксисирћетна киселина |  | 10 |  | 20 |  | алерген кожа |
| 50-29-3 | 200-024-3 | DDT (ISO); хлорфенотан (INN); дикофан; 1,1,1-трихлор-2,2- бис(4- хлорфенил)етан; дихлордифенил- трихлоретан |  | 1 |  |  |  |  |
| 431-03-8 | 207-069-8 | Диацетил; бутандион | 0,02 | 0,07 | 0,1 | 0,36 | 2017/164/ЕУ |  |
| 131-17-9 | 205-016-3 | Диалил-фталат |  | 5 |  |  |  |  |
| 83968-18-7 | 281-495-2 | Диалкил C7-9 фталат |  | 5 |  |  |  |  |
| 615-05-4 | 210-406-1 | 2,4-Диаминоанизол; 4-метокси-m- фенилендиамин |  | 0,5 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 101-77-9 | 202-974-4 | 4,4’-Диаминодифенилметан; 4,4’-метилендианилин | 0,01 | 0,08 |  |  |  | алерген кожа, Карц. 1Б |
| 61790-53-2 | 310-127-6 | Диатомејска земља, природна |  | 1,2 R |  |  |  |  |
| 334-88-3 | 206-383-7 | Диазометан | 0,2 | 0,34 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 94-36-0 | 202-327-6 | Дибензоил пероксид; бензоил пероксид |  | 5 |  |  |  | алерген кожа |
| 1304-82-1 | 215-135-2 | Дибизмут-трителурид |  | 10 |  | 20 |  |  |
| 106-93-4 | 203-444-5 | 1,2-Диброметан | 0,5 | 3,9 |  |  |  | кожа, Карц. 1Б |
| 96-12-8 | 202-479-3 | 1,2-Дибром-3- хлорпропан | 0,005 | 0,05 |  |  |  | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б, Токс. по репр. 1А |
| 107-66-4 | 203-509-8 | Дибутил хидроген фосфат | 1 | 8,7 | 2 | 17 |  |  |
| 84-74-2 | 201-557-4 | Дибутил-фталат; DBP |  | 5 |  | 10 |  | Токс. по репр. 1Б |
| 84-61-7 | 201-545-9 | Дициклохексил-фталат |  | 5 |  |  |  | алерген кожа, Токс. по репр. 1Б |
| 77-73-6 | 201-052-9 | Дициклопентадиен; 3а,4,7,7а-тетрахидро-4,7-метаноинден | 5 | 27 |  |  |  | кожа |
| 10024-97-2 | 233-032-0 | Диазот оксид | 50 | 91 |  |  |  |  |
| 60-57-1 | 200-484-5 | Диелдрин (ISO) |  | 0,25 |  | 0,5 |  |  |
| 109-89-7 | 203-716-3 | Диетиламин | 5 | 15 | 10 | 30 | 2006/15/ЕЗ |  |
| 100-37-8 | 202-845-2 | 2-Диетил- аминоетанол; N,N–диетил-етаноламин | 10 | 50 |  |  |  |  |
| 111-40-0 | 203-865-4 | Диетилентриамин; 2,2’-иминодиетиламин | 1 | 4,3 |  |  |  | алерген кожа |
| 60-29-7 | 200-467-2 | Диетил-етaр; етaр | 100 | 308 | 200 | 616 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 84-66-2 | 201-550-6 | Диетил-фталат |  | 5 |  | 10 |  |  |
| 64-67-5 | 200-589-6 | Диетилсулфат | 0,05 | 0,32 |  |  |  | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б |
| 122-39-4 | 204-539-4 | Дифениламин |  | 10 |  | 20 |  |  |
| 101-84-8 | 202-981-2 | Дифенил-етaр | 1 | 7 | 2 | 14 | 2017/164/ЕУ |  |
| 1314-80-3 | 215-242-4 | Дифосфор пентасулфид; фосфор пентасулфид |  | 1 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 84-69-5 | 201-553-2 | Диизобутил-фталат |  | 5 |  |  |  | Токс. по репр. 1Б |
| 26761-40-0 | 247-977-1 | Диизодецил-фталат |  | 5 |  |  |  |  |
| 28553-12-0 | 249-079-5 | Диизононил-фталат |  | 5 |  |  |  |  |
| 27554-26-3 | 248-523-5 | Диизооктил-фталат |  | 5 |  |  |  |  |
| 108-18-9 | 203-558-5 | Диизопропиламин | 5 | 21 |  |  |  |  |
| 108-20-3 | 203-560-6 | Диизопропил-етaр | 250 | 1060 | 310 | 1310 |  |  |
| 7572-29-4 | - | Дихлорацетилен |  |  | 0,1 | 0,39 |  |  |
| 95-50-1 | 202-425-9 | 1,2-Дихлорбензен; о-дихлорбензен | 20 | 122 | 50 | 306 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 106-46-7 | 203-400-5 | 1,4-Дихлорбензен; p-дихлорбензен | 2 | 12 | 10 | 60 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 91-94-1 | 202-109-0 | 3,3’-Дихлорбензидин; 3,3’-дихлорбифенил- 4,4’-илендиамин | 0,003 | 0,03 | 0,012 | 0,12 |  | алерген кожа, Карц. 1Б |
| 764-41-0 | 212-121-8 | 1,4-Дихлорбут-2-ен | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,2 |  | Карц. 1Б |
| 118-52-5 | 204-258-7 | 1,3-Дихлор-5,5- диметил- хидантоин |  | 0,2 |  | 0,4 |  |  |
| 75-34-3 | 200-863-5 | 1,1-Дихлоретан | 100 | 412 |  |  | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-Дихлоретан; етилен дихлорид | 5 | 21 |  |  |  | кожа, Карц. 1Б |
| 75-35-4 | 200-864-0 | 1,1-Дихлоретилен; винилиден хлорид | 2 | 8 | 5 | 20 | 2017/164/ЕУ |  |
| 540-59-0 | 208-750-2 | 1,2-дихлоретилен; cis:trans изомери 60:40 | 200 | 806 | 250 | 1010 |  |  |
| 75-43-4 | 200-869-8 | Дихлорфлуорметан | 10 | 43 |  |  |  |  |
| 75-09-2 | 200-838-9 | Дихлорметан; метилен хлорид | 100 | 353 | 200 | 706 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 101-14-4 | 202-918-9 | 2,2’-Дихлор-4,4- метилендианилин; 4,4’-метилен бис(2- хлоранилин) |  | 0,005 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 78-87-5 | 201-152-2 | 1,2-Дихлорпропан; пропилен дихлорид | 75 | 350 | 110 | 510 |  | Карц. 1Б |
| 542-75-6 | 208-826-5 | 1,3-Дихлорпропен; (Z)-1,3- дихлорпропен | 0,11 | 0,5 | 0,44 | 2 |  | кожа, алерген кожа |
| 75-99-0 | 200-923-0 | 2,2- Дихлорпропионска киселина; далапон | 1 | 6 |  |  |  | кожа |
| 85-00-7 | 201-579-4 | Дикват дибромид |  | 0,5 |  | 1 |  | кожа, алерген кожа |
| 127-19-5 | 204-826-4 | N,N-Диметилацетамид | 10 | 36 | 20 | 72 | 2000/39/ЕЗ | кожа, Токс. по репр. 1Б |
| 121-69-7 | 204-493-5 | N,N-Диметиланилин | 5 | 25 | 10 | 50 |  |  |
| 598-56-1 | 209-940-8 | N,N-Диметилетиламин; етилдиметиламин | 10 | 30 | 15 | 46 |  |  |
| 124-40-3 | 204-697-4 | Ди-метиламин | 2 | 3,8 | 5 | 9,4 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 108-01-0 | 203-542-8 | 2-Диметил- аминоетанол; N,N-диметил-етаноламин | 2 | 7,4 | 6 | 22 |  |  |
| 115-10-6 | 204-065-8 | Диметил-етер | 1000 | 1920 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 68-12-2 | 200-679-5 | N,N-Диметилформамид; диметил формамид | 5 | 15 | 10 | 30 | 2009/161/ЕУ | Токс. по репр. 1Б |
| 108-83-8 | 203-620-1 | 2,6-Диметил-хептан-4-он; ди-изобутил-кетон | 25 | 148 |  |  |  |  |
| 131-11-3 | 205-011-6 | Диметил-фталат |  | 5 |  | 10 |  |  |
| 540-73-8 | - | 1,2-Диметилхидразин |  | 0,1 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 13360-57-1 | 236-412-4 | Диметил-сулфамоил- хлорид |  | 0,1 |  | 0,4 |  | Карц. 1Б |
| 77-78-1 | 201-058-1 | Диметил-сулфат | 0,05 | 0,26 |  |  |  | алерген кожа, Карц. 1Б |
| 119-90-4 | 204-355-4 | 3,3-Диметоксибензидин; о-дианизидин | 0,003 | 0,03 | 0,012 | 0,12 |  | Карц 1Б |
| 109-87-5 | 203-714-2 | Диметоксиметан | 1000 | 3160 | 1250 | 3950 |  |  |
| 7681-57-4 | 231-673-0 | Динатријум дисулфит; натријум метабисулфит |  | 5 |  |  |  |  |
| 1330-43-4 | 215-540-4 | Динатријум тетраборат, безводни; борна киселина, динатријумова со |  | 1 |  |  |  | Токс. по репр. 1Б |
| 1303-96-4 | 215-540-4 | Динатријум тетраборат декахидрат; боракс декахидрат |  | 5 |  |  |  | Токс. по репр. 1Б |
| 11130-12-4 | 601-071-6 | Динатријев тетраборат пентахидрат |  | 1 |  |  |  |  |
| 25154-54-5 | 246-673-6 | Динитробензен (сви изомери) | 0,15 | 1 | 0,5 | 3,5 |  |  |
| 25321-14-6 | 246-836-1 | Динитротолуен (сви изомери) |  | 1,5 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 534-52-1 | 208-601-1 | DNOC; 4,6-динитро-о-крезол |  | 0,2 |  |  |  | кожа, алерген кожа |
| 84-76-4 | 201-560-0 | Динонил фталат |  | 5 |  |  |  |  |
| 123-91-1 | 204-661-8 | 1,4-Диоксан | 20 | 73 |  |  | 2009/161/ЕУ |  |
| 78-34-2 | 201-107-7 | Диоксатион (ISO); 1,4-диоксан-2,3-диил-О,О,О’,О’-тетраетил-ди(фосфородитиоат) |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 136-78-7 | 205-259-5 | Дисул (ISO); 2-(2,4-дихлорфенокси)етил-хидрогенсулфат; 2,4-DES |  | 10 |  | 20 |  | кожа |
| 10025-67-9 | 233-036-2 | Дисумпор дихлорид; сумпор хлорид |  |  | 1 | 5,6 |  |  |
| 128-37-0 | 204-881-4 | 2,6-Ди-терц-бутил-p-крезол |  | 10 |  |  |  |  |
| 96-69-5 | 202-525-2 | 6,6’-Ди-терц-бутил-4,4’-тиоди-m-крезол |  | 10 |  | 20 |  |  |
| 330-54-1 | 206-354-4 | Диурон (ИСО); 3-(3,4-дихлорфенил)- 1,1-диметил-уреа |  | 10 |  |  |  |  |
| 7697-37-2 | 231-714-2 | Азотна киселина |  |  | 1 | 2,6 | 2006/15/ЕЗ |  |
| 10102-44-0 | 233-272-6 | Азот диоксид | 0,5 (3) | 0,96 (6) | 1 (5) | 1,91 (10) | 2017/164/ЕУ | - за дјелатности подземног рударења и бушења тунела, до 21.08.2023. примјењују се вриједности наведене у заградама |
| 10102-43-9 | 233-271-0 | Азот моноксид | 2 (25) | 2,5 (30) |  |  | 2017/164/ЕУ | - за дјелатности подземног рударења и бушења тунела, до 21.08.2023. примјењују се вриједности наведене у заградама |
| 115-29-7 | 204-079-4 | Ендосулфан (ISO); 1,2,3,4,7,7-хексахлор-8,9,10- тринорборн-2-ен-5,6-илендиметил-сулфит; 1,4,5,6,7,7-хексахлор-8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-илендиметилен-сулфит |  | 0,1 |  | 0,3 |  |  |
| 13838-16-9 | 237-553-4 | Енфлуран | 50 | 383 |  |  |  |  |
| 106-89-8 | 203-439-8 | Епихлорхидрин; 1-хлор-2,3-епоксипропан | 0,5 | 1,9 | 1,5 | 5,8 |  | алерген кожа, Карц. 1Б |
| 114-07-8 | 204-040-1 | Еритромицин |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 64-17-5 | 200-578-6 | Етанол; етил-алкохол | 1000 | 1900 |  |  |  |  |
| 75-08-1 | 200-837-3 | Етантиол (етил- меркаптан) | 0,5 | 1,3 | 2 | 5,2 |  |  |
| 141-78-6 | 205-500-4 | Етил-ацетат | 200 | 734 | 400 | 1468 | 2017/164/ЕУ |  |
| 140-88-5 | 205-438-8 | Етил-акрилат | 5 | 21 | 10 | 42 | 2009/161/ЕУ | кожа, алерген кожа |
| 75-04-7 | 200-834-7 | Етиламин | 5 | 9,4 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 7085-85-0 | 230-391-5 | Етил-цијаноакрилат |  |  | 0,3 | 1,5 |  | кожа |
| 100-41-4 | 202-849-4 | Етилбензен | 100 | 442 | 200 | 884 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 107-15-3 | 203-468-6 | Етилендиамин; 1,2-диаминоетан | 10 | 25 |  |  |  | алерген (кожа и удисање) |
| 628-96-6 | 211-063-0 | Етилен динитрат; етилен-гликол динитрат | 0,05 | 0,3 |  |  |  |  |
| 104-76-7 | 203-234-3 | 2-етилхексан-1-ол | 1 | 5,4 |  |  | 2017/164/ЕУ |  |
| 107-21-1 | 203-234-3 | Етандиол; етилен-гликол | 20 | 52 | 40 | 104 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 151-56-4 | 205-793-9 | Етиленимин; азиридин | 0,5 | 0,9 |  |  |  | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б |
| 2104-64-5 | 218-276-8 | О-етил-О-4- нитрофенил-фенил-фосфонотиоат; EPN |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 75-21-8 | 200-849-9 | Етилен оксид; оксиран | 1 | 1,8 |  |  | 2017/2398 | кожа, Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б |
| 109-94-4 | 203-721-0 | Етил-формијат | 100 | 308 | 150 | 462 |  |  |
| 24468-13-1 | 246-278-9 | 2-Етилхексил хлорформијат | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 541-41-3 | 208-778-5 | Етил-хлорформијат | 1 | 4,5 |  |  |  |  |
| 100-74-3 | 202-885-0 | 4-Етилморфолин | 5 | 24 | 20 | 96 |  |  |
| 110-80-5 | 203-804-1 | 2-Етоксиетанол; етилен-гликол моноетил етар | 2 | 8 |  |  | 2009/161/ЕУ | кожа, Токс. по репр. 1Б |
| 111-15-9 | 203-839-2 | 2-Етоксиетил-ацетат; етил-гликол ацетат | 2 | 11 |  |  | 2009/161/ЕУ | кожа, Токс. по репр. 1Б |
| 106-50-3 | 203-404-7 | p-Фенилендиамин |  | 0,1 |  |  |  | алерген кожа |
| 122-60-1 | 204-557-2 | Фенилглицидил-етар; 2,3-епоксипропил- фенил-етар; 1,2-епокси-3-феноксипропан |  | 1 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| 100-63-0 | 202-873-5 | Фенилхидразин; | 5 | 22 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| 59-88-1 | 200-444-7 | Фенилхидразин хлорид; | 5 | 22 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| 27140-08-5 | 248-259-0 | Фенилхидразин хидрохлорид; | 5 | 22 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| 52033-74-6 | 257-622-2 | Фенилхидразин сулфат (2:1) | 5 | 22 |  |  |  | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| 98-83-9 | 202-705-0 | 2-фенилпропен; α-метилстирен | 50 | 246 | 100 | 492 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 944-22-9 | 213-408-0 | Фонофос (ISO); О-етил-фенил-етил-фосфонодитиоат |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 108-95-2 | 203-632-7 | Фенол | 2 | 8 | 4 | 16 | 2009/161/ЕУ |  |
| 115-90-2 | 204-114-3 | Фенсулфотион (ISO); О,О-диетил-О-4- метил-сулфинил-фенил-фосфоротиоат |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 900-95-8 | 212-984-0 | Фентин ацетат (ISO); трифенилкалај ацетат |  | 0,1 |  | 0,2 |  | кожа |
| 76-87-9 | 200-990-6 | Фентин хидроксид (ISO); трифенилкалај хидроксид |  | 0,1 |  | 0,2 |  | кожа |
| 55-38-9 | 200-231-9 | Фентион (ISO); О,О-диметил-О-(4-метилтион-m-толил)-фосфоротиоат |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 7782-41-4 | 231-954-8 | Флуор | 1 | 1,58 | 2 | 3,16 | 2000/39/ЕЗ |  |
| - | - | Флуориди, нeоргански |  | 2,5 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 16961-83-4 | 241-034-8 | Флуорсилицијумска киселина... % |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 50-00-0 | 200-001-8 | Формалдехид | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 |  | алерген кожа, Карц. 1Б |
| 75-12-7 | 200-842-0 | Формамид | 20 | 37 | 30 | 56 |  | Токс. по репр. 1Б |
| 98-01-1 | 202-627-7 | 2-Фуралдехид (фурфурал) | 2 | 8 | 5 | 20 |  | кожа |
| 298-02-2 | 206-052-2 | Форат (ISO); О,О-диетил-тиометил-фосфородитиоат |  | 0.05 |  | 0,2 |  |  |
| 7803-51-2 | 232-260-8 | Фосфин | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,28 | 2006/15/ЕЗ |  |
| 10025-87-3 | 233-046-7 | Фосфорил трихлорид | 0,2 | 1,3 | 0,6 | 3,8 |  |  |
| 7664-38-2 | 231-633-2 | Фосфорна киселина; ортофосфорна киселина |  | 1 |  | 2 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 10026-13-8 | 233-060-3 | Фосфор пентахлорид |  | 1 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 1314-56-3 | 215-236-1 | Фосфор пентоксид | 0,2 | 1 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 7719-12-2 | 231-749-3 | Фосфор трихлорид |  | 1,1 | 0,5 | 2,9 |  |  |
| 7723-14-0 | 231-768-7 | Фосфор |  | 0,1 | 0,3 |  |  |  |
| 75-44-5 | 200-870-3 | Фозген; карбонил-хлорид | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 0,4 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 85-44-9 | 201-607-5 | Фталанхидрид |  | 4 |  | 12 |  | кожа, алерген (кожа и удисање) |
| 98-00-0 | 202-626-1 | Фурфурил-алкохол | 10 | 40 |  |  |  |  |
| 7782-65-2 | 231-961-6 | Германијум тетрахидрид | 0,2 | 0,64 | 0,6 | 1,9 |  |  |
| 56-81-5 | 200-289-5 | Глицерол |  | 10 |  |  |  |  |
| 55-63-0 | 200-240-8 | Глицерол тринитрат; нитроглицерин | 0,01 | 0,095 | 0,02 | 0,19 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 111-30-8 | 203-856-5 | Глутаралдехид; глутарал; 1,5-пентандиал | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |  | алерген (кожа и удисање) |
| - | - | Грађевински керамички ватроотпоран материјал - влакна и влакна посебне намјене |  | 5 (1 vl/cm3) |  |  |  |  |
| - | - | Халогенa платинскa једињења (као Pt) |  | 0,002 |  |  |  |  |
| 151-67-7 | 205-796-5 | Халотан | 10 | 82 |  |  |  |  |
| 110-54-3 | 203-777-6 | n-Хексан | 20 | 72 |  |  | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 591-78-6 | 209-731-1 | Хексан-2-он; метил-бутил-кетон; бутил-метил-кетон; метил-n-бутил-кетон | 5 | 21 |  |  |  |  |
| 142-82-5 | 205-563-8 | n-Хептан | 500 | 2085 |  |  | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 110-43-0 | 203-767-1 | Хептан-2-он; метил-амил-кетон | 50 | 238 | 100 | 475 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 106-35-4 | 203-388-1 | Хептан-3-он; бутил-етил-кетон | 20 | 95 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 302-01-2 | 206-114-9 | Хидразин | 0,01 | 0,013 | 0,1 | 0,13 | 2017/2398 | кожа, алерген кожа, Карц. 1Б |
| 123-31-9 | 204-617-8 | Хидрохинон; 1,4-дихидроксибензен; хинол |  | 0,5 |  |  |  | алерген кожа |
| 75-86-5 | 200-909-4 | 2-Хидрокси-2-метилпропионитрил; 2-цијанопропан-2-ол; ацетон цијанохидрин | 0,25 | 0,9 |  |  |  |  |
| 123-42-2 | 204-626-7 | 4-Хидрокси-4-метил-пентан-2-он (диацетон-алкохол) | 50 | 241 | 75 | 362 |  |  |
| 999-61-1 | 220-852-9 | Хидроксипропил-акрилат | 0,5 | 2,7 |  |  |  | алерген кожа |
| 111-42-2 | 203-868-0 | 2,2’-иминодиетанол; диетаноламин | 3 | 15 |  |  |  | кожа |
| 95-13-6 | 202-393-6 | Инден | 10 | 48 | 15 | 72 |  |  |
| 7440-74-6 | 231-180-0 | Индијум и једињења (као In) |  | 0,1 |  | 0,3 |  |  |
| 7440-65-5 | 231-174-8 | Итријум |  | 1 |  | 3 |  |  |
| 110-19-0 | 203-745-1 | Изобутил-ацетат | 150 | 724 | 187 | 903 |  |  |
| - | - | Изоцијанати, сви (као –NCO), осим метил изоцијаната |  | 0,02 |  | 0,07 |  |  |
| 26675-46-7 | 247-897-7 | Изофлуран | 50 | 383 |  |  |  |  |
| 26952-21-6 | 248-133-5 | Изооктанол (смјеса изомера) | 50 | 271 |  |  |  |  |
| 78-78-4 | 201-142-8 | Изопентан; 2-метилбутан | 1000 | 3000 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 123-92-2 | 204-662-3 | Изопентил-ацетат | 50 | 270 | 100 | 540 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 108-21-4 | 203-561-1 | Изопропил-ацетат |  |  | 200 | 849 |  |  |
| 108-23-6 | 203-563-2 | Изопропил- хлорформијат | 1 | 5,1 |  |  |  |  |
| 7553-56-2 | 231-442-4 | Јод |  |  | 0,1 | 1,1 |  |  |
| 75-47-8 | 200-874-5 | Јодоформ | 0,6 | 9,8 | 1 | 16 |  |  |
| 74-88-4 | 200-819-5 | Јодометан; метил-јодид; | 2 | 12 |  |  |  | кожа |
| 7440-43-9 | 231-152-8 | Кадмијумова (непирофорна) једињења (као Cd) |  | 0,025 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 7790-79-6 | 232-222-0 | Кадмијум флуорид (као Cd) |  | 0,025 |  |  |  | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б, Токс. по репр. 1Б |
| 7790-80-9 | 232-223-6 | Кадмијум јодид (као Cd) |  | 0,025 |  |  |  |  |
| 10108-64-2 | 233-296-7 | Кадмијум хлорид (као Cd) |  | 0,025 |  |  |  | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б, Токс. по репр. 1Б |
| 1306-19-0 | 215-146-2 | Кадмијум оксид (непирофорни као Cd) |  | 0,025 |  | 0,05 |  | Карц. 1Б |
| 10124-36-4 | 233-331-6 | Кадмијум сулфат (као Cd) |  | 0,025 |  |  |  | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б, Токс. по репр. 1Б |
| 1306-23-6 | 215-147-8 | Кадмијум сулфид и пигменти (као Cd) |  | 0,03 R |  |  |  | Карц. 1Б (за сулфид) |
| 156-62-7 | 205-861-8 | Калцијум цијанамид |  | 0,5 |  | 1 |  |  |
| 1305-62-0 | 215-137-3 | Калцијум дихидроксид |  | 1 R |  | 4 Р | 2017/164/ЕУ |  |
| 1317-65-3 | 215-279-6 | Калцијум карбонат |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 1305-78-8 | 215-138-9 | Калцијум оксид |  | 1 R |  | 4 Р | 2017/164/ЕУ |  |
| 1344-95-2 | 215-710-8 | Калцијум силикат |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 151-50-8 | 205-792-3 | Калијум цијанид (као цијанид) |  | 1 |  | 5 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 1310-58-3 | 215-181-3 | Калијум хидроксид; каустична поташа |  |  |  | 2 |  |  |
| 7722-64-7 | 231-760-3 | Калијум перманганат |  | 5 |  |  |  |  |
| 1332-58-7 | 310-194-1 | Каолин |  | 2 R |  |  |  |  |
| 105-60-2 | 203-313-2 | ε-Капролактам (прашина и пара) |  | 10 |  | 40 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 133-06-2 | 205-087-0 | Каптан (ISO); 1,2,3,6-тетрахидро-N- (трихлорметилтио)фталимид |  | 5 |  | 15 |  | алерген кожа |
| - | - | Керамичка влакна ватроотпорна, класификована као карциногене материје |  | 0,3 (vl/cm3) |  |  | 2017/2398 |  |
| 463-51-4 | 207-336-9 | Кетен | 0,5 | 0,87 | 1,5 | 2,6 |  |  |
| 7782-50-5 | 231-959-5 | Хлор |  |  | 0,5 | 1,5 | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 10049-04-4 | 233-162-8 | Хлор диоксид | 0,1 | 0,28 | 0,3 | 0,84 |  |  |
| 107-20-0 | 203-472-8 | Хлорацеталдехид |  |  | 1 | 3,3 |  |  |
| 532-27-4 | 208-531-1 | Хлорацетофенон | 0,05 | 0,32 |  |  |  |  |
| 106-47-8 | 203-401-0 | 4-Хлоранилин | 0,04 | 0,2 |  |  |  | алерген кожа, Карц. 1Б |
| 108-90-7 | 203-628-5 | Хлорбензен; монохлорбензен | 5 | 23 | 15 | 70 | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 75-45-6 | 200-871-9 | Хлордифлуорметан | 1000 | 3600 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 75-00-3 | 200-830-5 | Хлоретан | 100 | 268 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 107-07-3 | 203-459-7 | 2–Хлоретанол; етилен-хлорхидрин |  |  | 1 | 3,4 |  |  |
| 67-66-3 | 200-663-8 | Хлороформ; Трихлорметан | 2 | 10 |  |  | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 74-87-3 | 200-817-4 | Хлорметан | 50 | 105 | 100 | 210 |  |  |
| 100-00-5 | 202-809-6 | 1-Хлор-4- нитробензен |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 79-11-8 | 201-178-4 | Хлорсирћетна киселина | 0,3 | 1,2 |  |  |  |  |
| 95-69-2 | 202-441-6 | 4-Хлор-о-толуидин |  | 0,01 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 7790-94-5 | 232-234-6 | Хлорсулфонска киселина |  | 1 |  |  |  |  |
| 2921-88-2 | 220-864-4 | Хлорпирифос (ISO); О,О-диетил-О-3,5,6-трихлор-2-пиридил-фосфортиоат |  | 0,2 |  | 0,6 |  |  |
| 7440-48-4 | 231-158-0 | Кобалт и једињења (као Co) |  | 0,1 |  |  |  | алерген (кожа и удисање) |
| 7646-79-9 | 231-589-4 | Кобалт дихлорид (као Co) |  | 0,1 |  |  |  | Карц. 1Б, Токс. по репр. 1Б, алерген (кожа и удисање) |
| 10124-43-3 | 233-334-2 | Кобалт сулфат (као Co) |  | 0,1 |  |  |  | Карц. 1Б, Токс. по репр. 1Б, алерген (кожа и удисање) |
| - | - | Калај, неорганска једињења као Sn |  | 2 |  |  | 91/322/ЕЕЗ |  |
| - | - | Калај, неорганска једињења, осим цихексатина (као Sn) |  | 0,1 |  | 0,2 |  |  |
| - | - | Кремена земља (аморфна) |  | 6 U 2,4 R |  |  |  |  |
| 1319-77-3 | 215-293-2 | Крезол (сви изомери) | 5 | 22 |  |  | 91/322/ЕЕЗ |  |
| 76-14-2 | 200-937-7 | Криофлуоран | 1000 | 7110 | 1250 | 8890 |  |  |
| 14464-46-1 | 238-455-4 | Кристални SiО2 (кристобалит) |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 14808-60-7 | 238-878-4 | Кристални SiО2, кварц |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 15468-32-3 | 239-487-1 | Кристални SiО2, тридимит |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 7440-47-3 | 231-157-5 | Хром, метал (као Cr) |  | 2 |  |  |  |  |
| - | - | Хром метални, једињења са неорганским хромом(II) и једињења са неорганским хромом(III) (нерастворљиви) |  | 2 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 24613-89-6 | 246-356-2 | Хром(III) хромат; дихром tris(хромат); хром хромат |  | 2 |  |  |  | алерген кожа, Карц. 1Б |
| 1333-82-0 | 215-607-8 | Хром(VI) триоксид |  | 0,05 |  |  |  | Карц. 1А, Мут. герм. 1Б, алерген (кожа и удисање) |
| 14977-61-8 | 239-056-8 | Хромил дихлорид; хром оксихлорид |  | 0,05 |  |  |  | алерген кожа, Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б, |
| - | - | Хром(VI) једињења која су карциногене материје (као Cr) |  | 0,005 |  |  | 2017/2398 | 0,010 mg/m3 до 17.01.2025. 0,025 mg/m3 до 17.01.2025. за поступке заваривања или резања плазмом или сличне поступке при којима настаје дим |
| 1330-20-7 | 215-535-7 | Ксилен (сви изомери) | 50 | 221 | 100 | 442 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 108-38-3 | 203-576-3 | m-Ксилен | 50 | 221 | 100 | 442 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 95-47-6 | 202-422-2 | о-Ксилен | 50 | 221 | 100 | 442 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 106-42-3 | 203-396-5 | p-Ксилен | 50 | 221 | 100 | 442 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 98-82-8 | 202-704-5 | Кумен | 20 | 100 | 50 | 250 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| - | - | Кварцни пијесак |  | 0,1 R |  |  |  |  |
| 60676-86-0 | 262-373-8 | Кварцно стакло |  | 0,08 R |  |  |  |  |
| 7580-67-8 | 231-484-3 | Литијум хидрид |  |  |  | 0,02 U | 2017/164/ЕУ |  |
| 1310-65-2 | 215-183-4 | Литијум хидроксид |  |  |  | 1 |  |  |
| 546-93-0 | 208-915-9 | Магнезијум карбонат; магнезит |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 1309-48-4 | 215-171-9 | Магнезијум оксид, дим |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 7439-96-5 | 231-105-1 | Манган и неорганска једињења мангана (као Mn) |  | 0,2 U 0,05 R |  |  | 2017/164/ЕУ |  |
| 121-75-5 | 204-497-7 | Малатион (ISO); 1,2-бис(етоксикарбонил)-етил-О,О-диметил-фосфордитиоат |  | 10 |  |  |  | алерген кожа |
| 79-41-4 | 201-204-4 | Метакрилна киселина; 2-метил-пропенонска киселина | 20 | 72 | 40 | 143 |  |  |
| 126-98-7 | 204-817-5 | Метакрилонитрил; 2-метил-2-пропен нитрил | 1 | 2,8 |  |  |  | алерген кожа |
| 67-56-1 | 200-659 | Метанол | 200 | 260 |  |  | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 74-93-1 | 200-822-1 | Метантиол; метил-меркаптан | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| 79-20-9 | 201-185-2 | Метил-ацетат | 200 | 616 | 250 | 770 |  |  |
| 96-33-3 | 202-500-6 | Метил-акрилат | 5 | 18 | 10 | 36 | 2009/161/ЕУ | кожа, алерген кожа |
| 626-38-0 | 210-946-8 | 1-Метил-бутил-ацетат | 50 | 270 | 100 | 540 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 107-31-3 | 203-481-7 | Метил-формијат | 50 | 125 | 100 | 250 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 624-83-9 | 210-866-3 | Метил-изоцијанат |  |  | 0,02 |  | 2009/161/ЕУ | кожа, алерген (кожа и удисање) |
| 75-55-8 | 200-878-7 | 2-метилазиридин; пропиленимин |  | 0,05 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 123-51-3 | 204-633-5 | 3-Метил-1-бутанол | 100 | 366 | 125 | 458 |  |  |
| 137-05-3 | 205-275-2 | Мекрилат; метил-2-цијаноакрилат |  |  | 0,3 | 1,4 |  | кожа |
| 101-77-9 | 202-974-2 | 4,4’-Метилендианилин; 4,4'-диаминодифенилметан | 0,01 | 0,08 |  |  |  | алерген кожа, Карц. 1Б |
| 1338-23-4 | 215-661-2 | Метил-етил-кетон пероксид |  |  | 0,2 | 1,5 |  |  |
| 80-62-6 | 201-297-1 | Метил-метакрилат; метил-2-метил-проп- 2-еноат; метил-2-метил- пропеноат | 50 |  | 100 |  | 2009/161/ЕУ | кожа, алерген кожа |
| 583-60-8 | 209-513-6 | 2-Метилциклохексанон | 50 | 233 | 75 | 350 |  |  |
| 25639-42-3 | 247-152-6 | Метилциклохексанол | 50 | 237 | 75 | 356 |  |  |
| 100-61-8 | 202-870-9 | N-Метиланилин | 0,5 | 2,2 |  |  |  |  |
| 110-12-3 | 203-737-8 | 5-Метил-хексан-2- он; изоамил-метил-кетон | 20 | 95 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 541-85-5 | 208-793-7 | 5-Метил-хептан-3-он | 10 | 53 | 20 | 107 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 107-41-5 | 203-489-0 | 2-Метил-пентан-2,4-диол | 25 | 123 | 25 | 123 |  | кожа |
| 108-11-2 | 203-551-7 | 4-Метил-пентан-2-ол; метил-изобутил-карбиниол | 25 | 106 | 40 | 170 |  |  |
| 108-10-1 | 203-550-1 | 4-Метил-пентан-2- он; изобутил-метил-кетон | 20 | 83 | 50 | 208 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 78-83-1 | 201-148-0 | 2-Метил-пропан-1-ол; изо-бутанол | 50 | 154 | 75 | 231 |  | кожа |
| 75-65-0 | 200-889-7 | 2-Метил-пропан-2-ол; терц-бутил-алкохол | 100 | 308 | 150 | 462 |  |  |
| 872-50-4 | 212-828-1 | N-метил-2-пиролидон; 1-метил-2-пиролидон | 10 | 40 | 20 | 80 | 2009/161/ЕУ | кожа, Токс. по репр. 1Б |
| 1634-04-4 | 216-653-1 | MTBE; терц-бутил-метил-етaр; 2-метокси-2-метил- пропан | 50 | 183,5 | 100 | 367 | 2009/161/ЕУ | кожа |
| 109-86-4 | 203-713-7 | 2-Метоксиетанол; етилен-гликол монометил-етaр | 1 |  |  |  | 2009/161/ЕУ | кожа, Токс. по репр. 1Б |
| 111-77-3 | 203-906-6 | 2-(2-Метоксиетокси)етанол; диетилен-гликол монометил-етaр | 10 | 50,1 |  |  | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 110-49-6 | 203-772-9 | 2-Метоксиетил-ацетат; метил-гликол-ацетат | 1 |  |  |  | 2009/161/ЕУ | кожа, Токс. по репр. 1Б |
| 108-65-6 | 203-603-9 | 2-Метокси-1-метил-етил-ацетат | 50 | 275 | 100 | 550 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 34590-94-8 | 252-104-2 | 2-метоксиметил- етоксипропанол | 50 | 308 |  |  | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 107-98-2 | 203-539-1 | 1-Метокси-2-пропанол; монопропилен-гликол метил-етaр | 100 | 375 | 150 | 568 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 108-67-8 | 203-604-4 | Мезитилен; 1,3,5-триметилбензен | 20 | 100 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 12001-26-2 | 601-648-2 | Мика (тињац, лискум) |  | 10 U 0,8 R |  |  |  |  |
| - | - | MMMF (машинско минерално влакно) |  | 5 (2 vl/cm3) |  |  |  |  |
| - | - | Молибденовa једињења (као Мо) - растворљива једињења - нерастворљива једињења |  | 5 10 |  | 10 20 |  |  |
| 110-91-8 | 203-815-1 | Морфолин | 10 | 36 | 20 | 72 | 2006/15/ЕЗ |  |
| 64-18-6 | 200-579-1 | Мравља киселина | 5 | 9 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| - | - | Нафте | 100 | 400 |  |  |  |  |
| 91-20-3 | 202-049-5 | Нафтален | 10 | 50 |  |  | 91/322/ЕЕЗ |  |
| 68476-85-7 | 270-704-2 | Нафтни гасови, течни (ако не садржи ≥ 0,1% 1,3-бутадиена); нафтни гас; (Сложени сaстaв угљоводоникa произведен дестилaцијом сирове нaфте. Сaстоји се од угљоводоникa који имaју број угљеникових aтомa углaвном у подручју од C3 до C7 и кључaју у подручју приближно од –40 °C до 80 °C.) | 1000 | 1750 | 1250 | 2180 |  | Карц. 1А, Мут. герм. 1Б |
| 26628-22-8 | 247-852-1 | Натријум азид |  | 0,1 |  | 0,3 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 143-33-9 | 205-599-4 | Натријум цијанид (као цијанид) |  | 1 |  | 5 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 7631-90-5 | 231-548-0 | Натријум хидрогенсулфит; натријум бисулфит |  | 5 |  |  |  |  |
| 1310-73-2 | 215-185-5 | Натријум хидроксид; каустична сода |  |  |  | 2 |  |  |
| 463-82-1 | 207-343-7 | Неопентан; 2,2-диметилпропан | 1000 | 3000 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 7440-02-0 | 231-111-4 | Никл |  | 0,5 |  |  |  | алерген кожа |
| - | - | Никл – неорганска једињења осим никл тетракарбонила – растворљиви у води (као Ni) – нерастворљиви у води (као Ni) |  | 0,01 0,5 |  | - 1 |  | Карц. 1А |
| 54-11-5 | 200-193-3 | Никотин (ISO); 3-[(2S)-1- метилпиролидин-2-ил)]пиридин |  | 0,5 |  |  | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 98-95-3 | 202-716-0 | Нитробензен | 0,2 | 1 |  |  | 2006/15/ЕЗ | кожа, Токс. по репр. 1Б |
| 79-24-3 | 201-188-9 | Нитроетан | 20 | 62 | 100 | 312 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 75-52-5 | 200-876-6 | Нитрометан | 100 | 254 | 150 | 381 |  |  |
| 79-46-9 | 201-209-1 | 2-Нитропропан | 5 | 18 |  |  | 2017/2398 | Карц. 1Б |
| 88-72-2 | 201-853-3 | 2-Нитротолуен |  | 0,5 |  |  |  | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б |
| 64-19-7 | 200-580-7 | Сирћетна киселина | 10 | 25 | 20 | 50 | 2017/164/ЕУ |  |
| 460-19-5 | 207-306-5 | Оксалонитрил; цијаноген | 10 | 22 |  |  |  |  |
| 144-62-7 | 205-634-3 | Оксална киселина |  | 1 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 101-80-4 | 202-977-0 | 4,4’-Оксидианилин; p-аминофенил етaр |  | 0,1 |  |  |  | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б |
| 79-57-2 | 201-212-8 | Окситетрациклин |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 7439-92-1 | 231-100-4 | Олово и његова неорганска једињења |  | 0,15 |  |  | 98/24/ЕЗ | Токс. по репр. 1А (осим за олово -хлорид, -флуорид, -јодид) |
| 111-46-6 | 203-872-2 | 2,2’-Оксибисетанол; диетилен-гликол | 23 | 101 |  |  |  |  |
| 20816-12-0 | 244-058-7 | Осмијум тетрaоксид (као Os); осмијумова киселина | 0,0002 | 0,002 | 0,0006 | 0,006 |  |  |
| 10028-15-6 | 233-069-2 | Озон |  |  | 0,2 | 0,4 |  |  |
| 103-90-2 | 203-157-5 | Парацетамол |  | 10 |  |  |  |  |
| 8002-74-2 | 232-315-6 | Парафински восак, дим |  | 2 |  | 6 |  |  |
| 1910-42-5 | 217-615-7 | Паракват дихлорид; 1,1-диметил-4,4’- бипиридин-дихлорид |  | 0,08 R |  |  |  | кожа |
| 13463-40-6 | 236-670-8 | Пентакарбонилжељезо (као Фе) | 0,01 | 0,08 |  |  |  |  |
| 115-77-5 | 204-104-9 | Пентаеритритол |  | 10 U 4 R |  | 20 |  |  |
| 87-86-5 | 201-778-6 | Пентахлорфенол |  | 0,001 |  |  |  | кожа |
| 109-66-0 | 203-692-4 | Пентан | 1000 | 3000 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 107-87-9 | 203-528-1 | Пентан-2-он | 200 | 716 | 250 | 895 |  |  |
| 96-22-0 | 202-490-3 | Пентан-3-он; диетил-кетон | 200 | 716 | 250 | 895 |  |  |
| 628-63-7 | 211-047-3 | Пентил-ацетат | 50 | 270 | 100 | 540 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 13562-81-7 | 672-728-2 | 3-Пентил-ацетат | 50 | 270 | 100 | 540 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 1918-02-1 | 217-636-1 | Пихлорам; 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоксилна киселина |  | 10 |  | 20 |  |  |
| 88-89-1 | 201-865-9 | Пикринска киселина; 2,4,6-тринитрофенол |  | 0,1 |  |  | 91/322/ЕЕЗ |  |
| 110-85-0 | 203-808-3 | Пиперазин |  | 0,1 |  | 0,3 | 2000/39/ЕЗ | алерген (кожа и удисање) |
| 142-64-3 | 205-551-2 | Пиперазин дихидрохлорид |  | 0,1 |  | 0,3 |  | кожа, алерген (кожа и удисање) |
| 110-89-4 | 203-813-0 | Пиперидин | 1 | 3,5 |  |  |  |  |
| 7440-06-4 | 231-116-1 | Платина (метална) |  | 1 |  |  | 91/322/ЕЕЗ |  |
| - | - | Платина једињења, растворљива (осим одређених халогених једињења платине) (као Pt) |  | 0,002 |  |  |  |  |
| 1336-36-3 | 215-648-1 | Полихлоробифенили; PCB |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 9002-86-2 | 18-338-8 | Поливинилхлорид |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 504-29-0 | 207-988-4 | 2-Пиридиламин | 0,5 | 2 | 2 | 7,8 |  |  |
| 110-86-1 | 203-809-9 | Пиридин | 5 | 15 |  |  | 91/322/ЕЕЗ |  |
| 120-80-9 | 204-427-5 | Пирокатехол; 1,2-дихидроксибензен | 5 | 23 |  |  |  | кожа |
| - | - | Прашина брашна |  | 10 |  | 30 |  |  |
| - | - | Прашине тврдог дрвета |  | 2 U |  |  | 2017/2398 | 3 mg/m3 до 17.01.2023. |
| 10101-41-4 | 600-148-1 | Прашина гипса |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 7782-42-5 | 231-955-3 | Прашина графита |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| - | - | Прашина гуме (процесна) -дим гуме |  | 6 0,6 |  |  |  |  |
| - | - | Прашина лијеваног жељеза |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| - | - | Прашина пепела од горива |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| - | - | Прашина памука |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 65997-15-1 | 266-043-4 | Прашина портланд цемента |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 1302-74-5 | - | Прашина смирка (корунд) |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| - | - | Прашина скроба |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| - | - | Прашина вуне (процесна) |  | 10 |  |  |  |  |
| - | - | Прашина жита |  | 10 |  |  |  |  |
| 26499-65-0 | 607-950-0 | Прашина жбуке |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 57-55-6 | 200-338-0 | Пропан-1,2-диол - укупно паре и честице - само честице | 150 - | 474 10 |  |  |  |  |
| 71-23-8 | 200-746-9 | Пропан-1-ол; n-пропанол | 200 | 500 | 250 | 625 |  |  |
| 67-63-0 | 200-661-7 | Пропан-2-ол; изопропил-алкохол; изопропанол | 400 | 999 | 500 | 1250 |  |  |
| 109-60-4 | 203-686-1 | Пропил-ацетат | 200 | 849 | 250 | 1060 |  |  |
| 75-56-9 | 200-879-2 | Пропилен оксид; 1,2-епоксипропан; метил-оксиран | 1 | 2,4 |  |  | 2017/2398 | Карц. 1Б, Мут. герм. 1Б |
| 79-09-4 | 201-176-3 | Пропионска киселина | 10 | 31 | 20 | 62 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 107-19-7 | 203-471-2 | Проп-2-ин-1-ол; пропаргил-алкохол | 1 | 2,3 | 3 | 7 |  |  |
| 114-26-1 | 204-043-8 | Пропоксур (ISO); 2-изопропилоксифенол-N-метил-карбамат; 2-изопропоксифенил-метил-карбамат |  | 0,5 |  | 2 |  |  |
| 525-66-6 | 208-378-0 | Пропранолол |  | 2 |  | 6 |  |  |
| 108-46-3 | 203-585-2 | Резорцинол; 1,3-бензендиол | 10 | 45 |  |  | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 7440-16-6 | 231-125-0 | Родијум (као Rh) - дим и прашина метала - растворљива једињења |  | 0,1 0,001 |  | 0,3 0,003 |  |  |
| 8050-09-7 | 232-475-7 | Росин (дим); колофонијум |  | 0,05 |  | 0,15 |  | алерген кожа |
| 83-79-4 | 201-501-9 | Ротенон; (2R,6аS,12аS)-1,2,6,6а,12,12а-хексахидро-2-изопропенил-8,9- диметоксихромено[3,4-б]фуро[2,3- h]хромен-6-он |  | 5 |  | 10 |  | кожа |
| 57-50-1 | 200-334-9 | Сахароза D (+) |  | 10 |  | 20 |  |  |
| 7782-49-2 | 231-957-4 | Селен |  | 0,1 |  |  |  |  |
| - | - | Селеновa једињења, осим кадмијум сулфоселенида и водоник селенида |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 7803-62-5 | 232-263-4 | Силан (SiH4) | 0,5 | 0,67 | 1 | 1,3 |  |  |
| 7440-21-3 | 231-130-8 | Силициј |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| - | - | Силицијум диоксид, респирабилна прашина |  | 0,1 R |  |  | 2017/2398 |  |
| 409-21-2 | 206-991-8 | Силицијум карбид |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 7440-22-4 | 231-131-3 | Сребро, метал |  | 0,1 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| - | 231-131-3 | Сребро (растворљива једињења као Ag) |  | 0,01 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 100-42-5 | 202-851-5 | Стирен | 100 | 430 | 250 | 1080 |  | кожа |
| 57-92-1 | 200-355-3 | Стрептомицин |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 3689-24-5 | 222-995-2 | Сулфотеп (ISO); О,О,О,О-тетраетил- дитиопирофосфат |  | 0,1 |  |  | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 2699-79-8 | 220-281-5 | Сулфурил дифлуорид | 5 | 21 | 10 | 42 |  |  |
| 2551-62-4 | 219-854-2 | Сумпор хексафлуорид | 1000 | 6070 | 1250 | 7590 |  |  |
| 7664-93-9 | 231-639-5 | Сумпорна киселина |  | 0,05 |  |  | 2009/161/ЕУ |  |
| 7446-09-5 | 231-195-2 | Сумпор диоксид | 0,5 | 1,3 | 1 | 2,7 | 2017/164/ЕУ |  |
| 9014-01-1 | 232-752-2 | Суптилизин |  | 0,00004 |  |  |  | кожа, алерген удисање |
| - | - | Талијумова једињења, растворљива (као Ta) |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 14807-96-6 | 238-877-9 | Талк (Mg3H2(SiО3)4) |  | 1 R |  |  |  |  |
| 7440-25-7 | 231-135-5 | Тантал |  | 5 |  | 10 |  |  |
| - | - | Телур и једињења (као Te) осим водоник телурид |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 61788-32-7 | 262-967-7 | Терфенил, хидрогенисани | 2 | 19 | 5 | 48 | 2017/164/ЕУ |  |
| 26140-60-3 | 247-477-3 | Терфенили, сви изомери |  |  | 0,5 | 4,8 |  |  |
| 8006-64-2 | 232-350-7 | Терпентинско уље | 100 | 566 | 150 | 850 |  | кожа, алерген кожа |
| 79-27-6 | 201-191-5 | 1,1,2,2-Тетраброметан | 0,5 | 7,2 |  |  |  |  |
| 78-10-4 | 201-083-8 | Тетраетил-ортосиликат; етил-силикат | 5 | 44 |  |  | 2017/164/ЕУ |  |
| 811-97-2 | 212-377-0 | 1,1,1,2-Тетрафлуоретан; норфлуран | 1000 | 4240 |  |  |  |  |
| 109-99-9 | 203-726-8 | Тетрахидрофуран | 50 | 150 | 100 | 300 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 13463-39-3 | 236-669-2 | Тетракарбонилникл (као Ni); никл тетракарбонил |  |  | 0,1 | 0,24 |  | Токс. по репр. 1Б |
| 127-18-4 | 204-825-9 | Тетрахлоретилен | 20 | 138 | 40 | 275 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 7722-88-5 | 231-767-1 | Тетранатријум- пирофосфат |  | 5 |  |  |  |  |
| 7719-09-7 | 231-748-8 | Тионил-хлорид; тионил-дихлорид |  |  | 1 | 4,9 |  |  |
| 13463-67-7 | 236-675-5 | Титанијум диоксид |  | 10 U 4 R |  |  |  |  |
| 108-88-3 | 203-625-9 | Толуен | 50 | 192 | 100 | 384 | 2006/15/ЕЗ | кожа |
| 98-59-9 | 202-684-8 | p-Толуенсулфонил хлорид; тозил хлорид |  |  |  | 5 |  |  |
| 119-93-7 | 204-358-0 | 4,4’-би-o-Толуидин | 0,003 | 0,03 | 0,012 | 0,12 |  | Карц. 1Б |
| 95-53-4 | 202-429-0 | о-Толуидин; 2-аминотолуен | 0,1 | 0,5 |  |  | 2017/2398 | кожа, Карц. 1Б |
| 126-73-8 | 204-800-2 | Трибутил-фосфат, сви изомери |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 121-44-8 | 204-469-4 | Триетиламин | 2 | 8,4 | 3 | 12,6 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 115-86-6 | 204-112-2 | Трифенил-фосфат |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 2451-62-9 | 219-514-3 | Триглицидил изоцијанурат (TGIC); 1,3,5-tris(оксиранилметил)- 1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)- трион |  | 0,1 |  |  |  | алерген кожа, Мут. герм. 1Б |
| 120-82-1 | 204-428-0 | 1,2,4-Трихлорбензен | 2 | 15,1 | 5 | 37,8 | 2000/39/ЕЗ | кожа |
| 71-55-6 | 200-756-3 | 1,1,1-Трихлоретан; метил хлороформ | 100 | 555 | 200 | 1110 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 79-01-6 | 201-167-4 | Трихлоретилен; трихлоретен | 10 | 55 | 25 | 137 |  | кожа, Карц. 1Б |
| 76-06-2 | 200-930-9 | Трихлорнитрометан; хлорпикрин | 0,1 | 0.68 | 0,3 | 2,1 |  | кожа |
| 98-07-7 | 202-634-5 | α,α,α-Трихлортолуен; бензотрихлорид | 0,012 | 0,1 |  |  |  | кожа, Карц. 1Б |
| 78-30-8 | 201-103-5 | Трикрезил-фосфат (о-о-о-, о-о-m-, о-о-p-, о-m-m-, о-m-p-, о-p-p-); тритолил-фосфат (о-о-о-, о-о-m-, о-о-p-, о-m-m-, о-m-p-, о-p-p-) |  | 0,1 |  | 0,3 |  |  |
| 137-17-7 | 205-282-0 | 2,4,5-Триметиланилин |  | 1 |  |  |  | Карц. 1Б |
| 95-63-6 | 202-436-9 | 1,2,4-Триметилбензен | 20 | 100 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 526-73-8 | 208-394-8 | 1,2,3-Триметилбензен | 20 | 100 |  |  | 2000/39/ЕЗ |  |
| 25551-13-7 | 247-099-9 | Триметилбензен, сви изомери | 25 | 125 |  |  |  |  |
| 78-59-1 | 201-126-0 | 3,5,5-Триметил-циклохекс-2-енон; Изофорон |  |  | 5 | 29 |  |  |
| 121-45-9 | 204-471-5 | Триметил-фосфит | 2 | 10 |  |  |  |  |
| 118-96-7 | 204-289-6 | 2,4,6-Тринитротолуен; TNT |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1333-86-4 | 215-609-9 | Угљеник-црни |  | 3,5 |  | 7 |  |  |
| 124-38-9 | 204-696-9 | Угљен диоксид | 5000 | 9000 |  |  | 2006/15/ЕЗ |  |
| 75-15-0 | 200-843-6 | Угљен дисулфид | 5 | 15 |  |  | 2009/161/ЕУ | кожа |
| 630-08-0 | 211-128-3 | Угљен моноксид | 20 (30) | 23 (35) | 100 (200) | 117 (232) | 2017/164/ЕУ | Токс. по репр. 1А - за дјелатности подземног рударења и бушења тунела, до 21.08.2023. примјењују се вриједности наведене у заградама |
| 56-23-5 | 200-262-8 | Угљен тетрахлорид; тетрахлорметан | 1 | 6,4 | 5 | 32 | 2017/164/ЕУ | кожа |
| 1314-62-1 | 215-239-8 | Ванадијум пентоксид; диванадијум пентоксид |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 81-81-2 | 201-377-6 | Варфарин (ISO); 4-хидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2H-хромен-2-он |  | 0,5 |  | 1,5 |  | Токс. по репр. 1А |
| 108-05-4 | 203-545-4 | Винил ацетат | 5 | 17,6 | 10 | 35,2 | 2009/161/ЕУ |  |
| 75-01-4 | 200-831-0 | Винил-хлорид мономер; хлоретилен | 1 | 2,6 |  |  | 2017/2398 | Карц. 1А |
| 10035-10-6 | 233-113-0 | Водоник бромид |  |  | 2 | 6,7 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 7664-39-3 | 231-634-8 | Водоник флуорид | 1,8 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 7647-01-0 | 231-595-7 | Водоник хлорид | 5 | 8 | 10 | 15 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 7722-84-1 | 231-765-0 | Водоник пероксид | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 |  |  |
| 7783-07-5 | 231-978-9 | Водоник селенид (као Se); дихидроген селенид | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,17 | 2000/39/ЕЗ |  |
| 7783-06-4 | 231-977-3 | Водоник сулфид | 5 | 7 | 10 | 14 | 2009/161/ЕУ |  |
| - | - | Волфрам и његова једињења (нерастворљива) |  | 5 |  | 3 |  |  |
| - | - | Волфрамова једињења (растворљива) |  | 1 |  | 5 |  |  |
| 1309-37-1 | 215-168-2 | Гвожђе(III) оксид - дим (као Fe) - прашина |  | 5 10 U, 4 R20 |  | 10 - |  |  |
| - | - | Гвожђе, соли (као Fe) |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 7439-97-6 | 231-106-7 | Жива |  | 0,02 |  |  |  | Токс. по репр. 1Б |
| - | - | Двовалентна неорганска једињења живе укључујући жива(II) оксид и живa(II) хлорид (мјерен као Hg) |  | 0,02 |  |  | 2009/161/ЕУ |  |
| - | - | Живина органска једињења (као Hg) |  | 0,01 |  |  |  |  |

ПРИЛОГ 2.

СМЈЕРНИЦЕ ЗА УТРВРЂИВАЊЕ ГВИ ЗА ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ

| Ознака подјеле | ГВИ | Класа и категорија опасности | H ознаке – обавјештења о опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | паре (ppm) | прашина (mg/m3) | према пропису о класификацији и обиљежавању хемикалија |
| А | >50 - 500 | >1 - 10 | Ирит. коже 2 | H315 |
|  |  |  | Ирит. ока 2 | H319 |
|  |  |  |  | + све супстанце без H ознака и оне које немају неку од H ознака из подјеле Б-Е |
| Б | >5 - 50 | >0,1 - 1 | Ак. токс. 4 | H302, H312, H332 и њихове комбинације |
|  |  |  | STOT SE 3 | H335, H336 |
|  |  |  | Асп. токс. 1 | H304 |
| Ц | >0,5 - 5 | >0,01 - 0,1 | Ак. токс. 3 | H301, H311, H331 и њихове комбинације |
|  |  |  | Кор. коже 1, 1А, 1Б, 1Ц | H314 |
|  |  |  | Ошт. ока 1 | H318 |
|  |  |  | Сензиб. коже 1, 1А, 1Б | H317 |
|  |  |  | Мут. герм. 2 | H341 |
|  |  |  | Карц. 2 | H351 |
|  |  |  | Токс. по репр. 2 | H361, H361f, H361d, H361fd |
|  |  |  | Токс. по репр. (лакт.) | H362 |
|  |  |  | STOT SE 2 | H371 |
|  |  |  | STOT RE 2 | H373 |
| Д | <0,5 | <0,01 | Ак. токс. 1 | H300, H310, H330 и њихове комбинације |
|  |  |  | Ак. токс. 2 |  |
|  |  |  | Токс. по репр. 1А, 1Б | H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df |
|  |  |  | STOT SE 1 | H370 |
|  |  |  | STOT RE 1 | H372 |
| Е | Потражити савјет специјалиста | Сензиб. респ. 1, 1А, 1Б | H334 |
|  |  | Мут. герм. 1А, 1Б | H340 |
|  |  | Карц. 1А, 1Б | H350, H350i |

ПРИЛОГ 3

БИОЛОШКЕ ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ (БГВ)

| CAS број | Опасна хемијска материја | Карактеристични показатељ | Биолошки материјал | Вријеме узимања узорака | Биолошке граничне вриједности | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-64-1 | Ацетон (пропан- 2-он) | ацетон | крв | на крају радне смјене | 20,0 mg/L (0,34 mmol/L) | интерференција ендогеног ацетона (< 1,3 mg/L) |
|  |  |  | урин | на крају радне смјене | 20,0 mg/g креатинина* (39,0 mmol/mol креатинина*) | интерференц ија ендогеног ацетона (< 1,4 mg/L) |
| 7429-90-5 | Алуминијум | алуминијум | урин | на крају радне смјене | 200 µg/L |  |
| 62-53-3 | Анилин | p-аминофенол | урин | на крају радне смјене | 25,0 mg/g креатинина* (25,9 mmol/mol креатинина*) |  |
| 7440-38-2 | Арсен (елементарни и неорганска једињења) | арсен | урин | на крају смјене или урин сакупљен током 24 сата | 70 µg/L (0,93 µmol/L) | храна богата намирница ма из мора значајно повисује налаз |
| 71-43-2 | Бензен | бензен | крв | одмах на крају радне смјене | 28 μg/L (0,36 μmol/L) |  |
|  |  | S-фенилмеркаптурна киселина | урин | на крају радне смјене | 46 μg/g креатинина* (21,7 μmol/mol креатинина*) |  |
| 151-67-7 | Халотан (2-Бром-2-хлор- 1,1,1- трифлуоретан) | трифлуорсирћетна киселина | крв | на крају радне смјене (код хроничне изложености након неколико седмица изложености) | 2,5 mg/L (21,9 µmol/L) |  |
| 78-93-3 | Бутанон (етил- метил-кетон) | етил-метил-кетон | урин | на крају радне смјене | 4,08 mmol/mol креатинина* (2,6 mg/g креатинина*) |  |
| 98-54-4 | 4-терц-Бутилфенол (PTBP) | PTBP | урин | на крају радне смјене | 2 mg/L (13,3 µmol/L) |  |
| 74-90-8 | Цијановодонична киселина (цијановодоник); цијаниди и алифатски нитрили | тиоцијанати | урин | урин сакупљен током 24 сата | 6,5 mg/24 сата (0,11 mmol/24 сата) | пушење повисује налаз |
|  |  | однос између тиоцијаната у урину (mg/g креатинина) и карбоксихемоглобина у крви (%) | урин и крв | урин и крв сакупљени на крају радне смјене | < 3 | интерференција пушења искључена |
| 110-82-7 | Циклохексан | циклохексанол | крв | за вријеме изложености | 450 µg/L (4,49 µmol/L) |  |
|  |  |  | урин | за вријеме друге половине радне смјене | 3,20 mg/g креатинина* (3,61 mmol/mol креатинина*) |  |
|  |  | 1,2- циклохександиол | урин | на крају радне смјене (код хроничне изложености након неколико узастопних смјена) | 150 mg/g креатинина* (146 mmol/mol креатинина*/ |  |
| 95-50-1 | 1,2-Дихлорбензен | 3,4-и 4,5-дихлоркатехол | урин | на крају радне смјене (код хроничне изложености након неколико узастопних смјена) | 150 mg/g креатинина* (94,80 mmol/mol креатинина*) |  |
|  |  | 1,2-дихлорбензен | крв | непосредно на крају радне смјене | 140 μg/L (0,95 μmol/L) |  |
| 75-09-2 | Дихлорметан (метилен хлорид) | дихлорметан | крв | на крају радне смјене | 800 µg/L (9,42 µmol/L) |  |
|  |  |  | урин | на крају радне смјене | 0,3 mg/L (3,5 μmol/L) |  |
|  |  | карбоксихемоглобин | крв | на крају радне смјене | 0,04 mol COHb /mol Hb (4%) | пушење значајно повисује налаз |
| 68-12-2 | N,N- Диметилформамид | N,N -диметилформамид | крв | на крају изложености тoком 4 сата | 1,50 mg/L (20,5 µmol/L) |  |
|  |  | N-метилформамид | крв | на крају радне смјене | 1,0 mg/L (16,9 µmol/L) |  |
|  |  |  | урин | на крају радне смјене | 12 mg/g креатинина*) (23 mmol/mol креатинина*) |  |
| 534-52-1 | 4,6-Динитро-о-крезол | 4,6-динитро-о-крезол | крв | на крају радне смјене | 10,0 mg/L (0,05 mmol/L) |  |
| 100-41-4 | Етилбензен | етилбензен | крв | за вријеме изложености | 1,50 mg/L (14,1 µmol/L) |  |
|  |  | бадемова киселина | урин | на крају радне смјене и на крају радне седмице | 1,50 g/g креатинина* (1,12 mol/mol креатинина*) |  |
| 110-80-5 | 2-Етоксиетанол | етоксисирћетна киселина | урин | на крају радне смјене | 50 mg/L (40 mg/g креатинина*) |  |
| 111-15-9 | 2-Етоксиетил-ацетат | етоксисирћетна киселина | урин | на крају радне смјене | 50 mg/L (40 mg/g креатинина*) |  |
| 108-95-2 | Фенол | фенол | урин | на крају радне смјене | 120 mg/g креатинина* (0,14 mol/mol креатинина*) | интерференција нормално присутног фенола (< 8 mg/L) и истовремене изложености бензену |
| 7782-41-4 | Флуор | флуориди | урин | прије радне смјене | 4,0 mg/g креатинина* (23,8 mmol/mol креатинина*) |  |
|  |  |  |  | на крају радне смјене | 7,0 mg/g креатинина* (41,7 mmol/mol креатинина*) |  |
| 7664-39-3 | Флуороводонична киселина (водоник флуорид) и нерганска једињења флуора | флуориди | урин | прије почетка радне смјене у средини седмице | 4,0 mg/g креатинина* (24 mmol/mol креатинина*) |  |
|  |  |  |  | на крају радне смјене | 8 mg/g креатинина* (40 mmol/mol креатинина*) |  |
| 110-54-3 | n-Хексан | n-хексан | крв | за вријеме изложености | 150 µg/L (1,74 µmol/L) |  |
|  |  |  | крајње издахнути ваздух | за вријеме изложености | 1,66 µmol/L (40 ppm) |  |
|  |  | 2-хексанол | урин | на крају радне смјене | 0,20 mg/g креатинина* (0,22 mmol/mol креатинина*) | интерференција истовремене изложености метил етил-кетону |
|  |  | 2,5-хександион | урин | на крају радне смјене | 5,30 mg/g креатинина* (5,25 mmol/mol креатинина*) | интерференција истовремене изложености метил етил-кетону |
| 591-78-6 | Хексан-2-он | 2,5-хександион и 4,5-дихидрокси- 2-хексанон | урин | на крају радне смјене | 5 mg/L |  |
| 7440-43-9 | Кадмијум | кадмијум | крв | није критично | 0,045 µmol/L (5 µg/L) | пушење значајно повисује налаз |
|  |  |  | урин | једнократни узорак или урин сакупљен током 24 сата | 5,03 µmol/mol креатинина* (5 µg/g креатинина*) |  |
| - | Карбаматни инсектициди | активност ацетил-холинестеразе | Крв Еритроцити | на крају радне смјене | 30% инхибиције | (Све вриједности инхибиције односе се на индивидуал не вриједности ензима без изложености) |
| - | Хлоровани бифенили (укупни PCB) | Σ PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180 | плазма | Није критично | 15 µg/L |  |
| 108-90-7 | Хлорбензен | укупни 4-хлоркатехол | урин | прије идућег радног дана | 25 mg/g креатинина* (20 µmol/mol креатинина*) |  |
|  |  |  |  | на крају радне смјене | 150 mg/g креатинина* (117 µmol/mol креатинина) |  |
| 7440-47-3 | Хром(VI) растворљива једињења | хром | урин | једнократни узорак на крају смјене | 5 µg/g креатинина* (10 µmol/mol креатинина*) |  |
| 1330-20-7 | Ксилен | ксилен | крв | на крају радне смјене | 1,50 mg/L (14,13 µmol/L) | узимање алкохола прије изложености ксилену повисује налаз |
|  |  | метилхипурна киселина | урин | на крају радне смјене | 1,50 g/g креатинина* (0,88 mol/mol креатинина*) |  |
| 58-89-9 | Линдан (γ-1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан) | линдан | Плазма/серум | Није критично | 25,0 µg/L (86 nmol/L) |  |
| 67-56-1 | Метанол | метанол | урин | на крају радне смјене | 7,0 mg/g креатинина* (24,7 mmol/mol креатинина*) |  |
| 101-77-9 | 4,4'- Метилендианилин (MDA) | 4,4'- метилендианилин (MDA) | урин | на крају радне смјене за инхалациону, а прије почетка радне смјене сљедећи дан за дермалну изложеност | 1 µg/L |  |
| 108-10-1 | 4-Метил-пентан-2-он | 4-метил-пентан-2-он | урин | није критично | 3,5 mg/L (35 nmol/L) |  |
| 872-50-4 | N-метил-2-пиролидон | 2-хидрокси-N-метилсукцинимид | урин | Око 16 сати након завршетка радне смјене | 20 mg/g креатинина* |  |
|  |  | 5-хидрокси-N-метил-2-пиролидон | урин | (2-4 сата након радне смјене/прекида | 70 mg/g креатинина* |  |
| 111-77-3 | 2-(2-Метоксиетокси)етанол | метоксисирћетна киселина | урин | на крају радне смјене | 15 mg/g креатинина* |  |
| 110-49-6 | 2-Метоксиетил- ацетат | метоксиоцтена киселина | урин | на крају радне смјене | 15 mg/g креатинина* |  |
| 7440-02-0 | Никл (растворљива једињења) | никл | плазма | на крају радне смјене | 10 µg/L (0,17 µmol/L) |  |
|  |  |  | урин | на крају радне смјене | 8 µg/g креатинина* (15,4 µmol/mol креатинина*) |  |
| 98-95-3 | Нитробензен | метхемоглобин | крв | на крају радне смјене | 0,05 mol MetHb/mol Hb (5%) | интерференција неорганских нитрита и хлората, алифатских нитрата и нитрита; интерференција нормално присутног MetHb (< 1%) |
|  |  | анилин (из конјугата хемоглобина) | крв | након најмање 3 мјесеца изложености | 100 µg/L |  |
| 7439-92-1 | Олово (елементарно и неорганска једињења) | олово | крв | није критично | 400 µg Pb/L (мушкарци) 300 µg Pb/L (жене <45 год) |  |
|  |  | дехидратаза δ-аминолевулинске киселине | крв | није критично | 15 U/LE |  |
|  |  | протопорфирин у еритроцитима | крв | након изложености током 2-3 мјесеца (узорак заштитити од свјетла) | 2,67 µmol/LE (1,50 mg/LE) | интерференција недостатка гвожђа (сидеропенична анемија) |
| - | Олово тетраалкил | олово | урин | једнократни узорак или урин аскупљен током 24 сата | 40 µg/g креатинина* (21,8 µmol/mol креатинина*) |  |
| - | Органофосфорни инсектициди | активност ацетил-холинестеразе | крв еритроцити | на крају радне смјене | 30% инхибиције | (све вриједности инхибиције односе се на индивидуал не вриједности ензима без изложености) |
| 56-38-2 | Паратион | p-нитрофенол | урин | на крају радне смјене (код хроничне изложености након неколико седмица изложености) | 0,4 mg/g креатинина* (0,33 mmol/mol креатинина*) |  |
| 67-63-0 | Пропан-2-ол | ацетон | крв | на крају радне смјене | 50 mg/L (0,86 µmol/L) |  |
|  |  |  | урин | на крају радне смјене | 50 mg/L (0,86 µmol/L) |  |
| 75-56-9 | Пропилен оксид (1,2-епоксипропан) | N-(3-хидроксипропил) валин | крв | Након најмање 3 мјесеца изложености | 1,3 nmol/g глобина из хемоглобина |  |
| 100-42-5 | Стирен | стирен | крв | око 16 сати након завршетка радне смјене | 20,0 µg/L (0,19 µmol/L) |  |
|  |  | бадемова киселина | урин | на крају радне смјене | 1,0 g/g креатинина* (0,74 mol/mol креатинина*) |  |
|  |  | фенилглиоксилна киселина | урин | на крају радне смјене | 240 mg/g креатинина* (0,18 мол/мол креатинина*) |  |
|  |  | бадемова + фенилглиоксална киселина | урин | на крају радне смјене (код хроничне изложености у средини радне седмице) | 600 mg/g креатинина |  |
| 109-99-9 | Тетрахидрофуран | тетрахидрофуран | урин | на крају радне смјене | 2 mg/L |  |
| 127-18-4 | Тетрахлоретилен (перхлоретилен) | тетрахлоретилен | крв | Прије посљедње смјене у радној седмици | 0,40 mg/L (2,4 µmol/L) |  |
|  |  |  | крајње издахнути ваздух | Прије посљедње смјене у радној седмици | 3 ppm (0,435 mg/m3) |  |
| 56-23-5 | Тетрахлорметан (угљен тетрахлорид) | тетрахлорметан | крв | на крају радне смјене | 70 µg/L |  |
| 108-88-3 | Толуен | толуен | крв | на крају радне смјене | 1,0 mg/L (10,85 µmol/L) |  |
|  |  |  | крајње издахнути ваздух | за вријеме изложености | 0,83 µmol/L (20 ppm) |  |
|  |  | хипурна киселина | урин | на крају радне смјене | 2,50 g/g креатинина* (1,58 mol/mol креатинина*) | храна богата воћем и поврћем те конзервиса на Na- бензоатом повисује налаз |
|  |  | о-крезол | урин | на крају радне смјене | 1,0 mg/g креатинина* (1,05 mmol/mol креатинина*) |  |
| 71-55-6 | 1,1,1-Трихлоретан (метил хлороформ) | 1,1,1- трихлоретан | крв | прије почетка радне смјене након неколико узастопних смјена | 550 µg/L (4,12 µmol/L) |  |
|  |  | трихлоретанол | урин | на крају радне смјене | 30,0 mg/g креатинина* (22,7 mmol/mol креатинина*) |  |
| 79-01-6 | Трихлоретилен | трихлорсирћетна киселина | урин | на крају радне смјене и на крају радне седмице | 20 mg/L 16,7 mg/g креатинина* (11,5 mmol/mol креатинина*) |  |
| 25551-13-7 | Триметилбензен (сви изомери укључујући мезитилен) | диметилбензоева киселина (сума свих изомера) | урин | на крају радне смјене (код хроничне изложености у средини радне седмице) | 400 mg/g креатинина* |  |
| 630-08-0 | Угљен моноксид | карбоксихемоглобин (COHb) | крв | на крају радне смјене | 0,05 mol COHb/mol Hb (5%) | пушење значајно повисује налаз; интерференција ендогеног CO |
|  |  | угљен моноксид | крв | на крају радне смјене | 12,5 mL/L (0,56 mol/L) | пушење значајно повисује налаз; интерференција ендогеног CO |
|  |  |  | крајње издахнути ваздух | на крају радне смјене | 0,75 µmol/L (18 ppm) | пушење значајно повисује налаз; интерференција ендогеног CO |
| 75-15-0 | Угљен дисулфид | 2-тиотиазолидин-4-карбоксилна киселина | урин | на крају радне смјене | 1,5 mg/g креатинина* (1,04 mmol/mol креатинина*) |  |
| 7439-97-6 | Жива (елементарна и неорганска једињења двовалентне живе) | жива | крв | није критично | 10 µg/L (0,05 µmol/L) |  |
|  |  |  | урин | једнократни узорак или урин сакупљен током 24 сата | 30 µg/g креатинина* (16,9 µmol/mol креатинина*) |  |
| - | Жива (органска једињења) | жива | крв | није критично | 10 µg/L (0,50 µmol/L) |  |
| Посебна напомена за олово и његова јонска једињења 1.1. Биолошки мониторинг обухвата мјерење нивоа олова у крви (PbB) коришћењем апсорпционе спектрометрије или друге методе која даје еквивалентне резултате. Обавезујућа биолошка гранична вриједност за раднике је 70 μg Pb/100 mL крви. 1.2. Праћење здравственог стања спроводи се ако је: – изложеност концентрацији олова у ваздуху већа од 0,075 mg/m3, израчунато у временском просјеку од 40 часова недељно, – код било ког радника измјерен ниво олова у крви већи од 40 μg Pb/100 mL крви. |

* Рачунато на просјечну вриједност креатинина од 1,2 g/L урина. За све резултате који се изражавају на креатинин, концентрације креатинина < 0,5 g/L и > 3,0 g/L не могу се узети у обзир.

ПРИЛОГ 4.

СМЈЕРНИЦЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНА ПОСЉЕДИЦА - ШТЕТНОСТИ ПРИЛИКОМ РАДА СА ОПАСНИМ ХЕМИЈСКИМ МАТЕРИЈАМА

| 1. Критеријуми за процјену величина посљедица – штетности: |
| --- |
| Ознака подјеле према Прилогу 2. овога Правилника | Процјена ВЕЛИЧИНА ПОСЉЕДИЦА – ШТЕТНОСТИ |
| А | Мало штетно |
| Б | Средње штетно |
| Ц | Изразито штетно |
| Д |  |
| Е |  |
| 2. Приликом процјењивања вјероватности штетног дјеловања хемијских средстава треба узети у обзир податке о измјереним концентрацијама аерозагађења (прашина, пара, гасова, аеросола) у радној средини у односу на прописане и препоручене ГВИ за сваку поједину материју, као и услове на поједином мјесту рада. |

ПРИЛОГ 5.

СПИСАК ХЕМИЈСКИХ МАТЕРИЈА И/ИЛИ АКТИВНОСТИ ЧИЈА ЈЕ ПРОИЗВОДЊА, ПРЕРАДА ИЛИ КОРИШЋЕЊЕ НА РАДНОМ МЈЕСТУ ЗАБРАЊЕНА

Забрањена је производња или употреба на радном мјесту хемијских материја и активности које укључују доле наведене хемијске материје. Забрана се не примењује уколико је хемијска материја присутна у другој хемијској материји, или као саставни дио отпада, под условом да је њена појединачна концентрација у тој материји нижа од граничне концентрације назначене у табели.

Ознаке у Прилогу 3 имају сљедеће значење:

- EC број – EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској унији.

- CAS број – идентификациони број супстанце из Сервиса хемијских сажетака (енгл. Chemical Abstracts Service)

(а) Хемијске материје

| Р. бр. | EC бр. | CAS бр. | Назив материје | Граничне концентрације (масени проценти) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202-080-4 | 91-59-8 | 2-нафтиламин и његове соли | 0,1% |
| 2 | 202-177-1 | 92-67-1 | 4-аминодифенил и његове соли | 0,1% |
| 3 | 202-199-1 | 92-87-5 | бензидин и његове соли | 0,1% |
| 4 | 202-204-7 | 92-93-3 | 4-нитродифенил | 0,1% |

(б) Активности

Ниједна.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВИЛНИКА О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ ИЗЛАГАЊУ ХЕМИЈСКИМ МАТЕРИЈАМА

I ЗАКОНСКИ ОСНОВ

Законски основ за доношење Правилникa о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању хемијским материјама садржан је у члану 26. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18) којим је нормирано да је министар надлежан да за послове рада доноси овај правилник, чланом 8. Закона о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/08 и 13/10) којим је прописано да се превентивне мјере у остваривању заштите и здравља на раду обезбјеђују примјеном савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих и других мјера и средстава за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља радника, и/или њиховог свођења на најмању могућу мјеру, ради спречавања несрећа и повреда здравља, а које произлазе, повезане су или се дешавају током рада, смањивањем потенцијалних узрока ризика у радној средини, у поступку: пројектовања, изградње, коришћења и одржавања технолошких процеса рада са свом припадајућом опремом за рад, ради безбједног рада радника и усклађивања хемијских, физичких и биолошких штетности, и микроклиме на радним мјестима и у радним и помоћним просторијама са прописаним мјерама и нормативима за дјелатност која се обавља на тим радним мјестима и у тим радним просторијама и члану 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), који прописује да министар представља министарство, доноси прописе из члана 63. став 1. овог закона и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених у министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства.

II УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске број: _________________________________, а након увида у прописе Европске уније и анализе одредби Правилника о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању хемијским материјама, установљено је да постоје извори права ЕУ релевантни за предметну материју, те да је истe предлагач у свом раду узео у обзир, због чега у Изјави о усклађености стоји оцјена „дјелимично усклађен“.

III РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Доношење Правилникa о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању хемијским материјама има за циљ подизање нивоа заштите здравља и безбједности радника изложених хемијским материјама.

Овим правилником прописују се услови које послодавац треба да обезбиједи у примјени превентивних мјера за заштиту радника од ризика који настају или могу да настану при излагању хемијским материјама на радном мјесту или су резултат било које активности која укључује хемијске материје. Циљ овог правилника је предузимање мјера на отклањања ризика по здравље радника изложених хемијским материјама.

IV УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА

У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12), Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је преднацрт текста Правилника објавило на интернет страници Владе Републике Српске, односно Министарства, те је исти на тај начин учинило доступним свим заинтересованим органима, организацијама и појединцима.

V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА

Примјена овог правилника не захтијева додатна финансијска средства из буџета.